Технический параметр бетононасоса

HBT80-13-160SR(REXROTH)

| Деталь | Единица | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Свойство целой машины | Макс. теоретическая объем подачи бетона | м3/ч | 88/53 |
|  | Давление подачи бетона | МПа | 13/7 |
|  | Тип распределительного клапана |  | Труба тип S |
|  | Размер бетонного цилиндра и ход | мм | 200×1800 |
|  | Емкость бункера и высота загрузки материалов | L×мм | 700×1400 |
|  | Диаметр выхода разгрузки | мм | Φ150 |
| Дизельный двигатель | Номинальная мощность | KW | 160 |
|  | Номинальная скорость вращения | Об/мин | 2200 |
|  | Топливный бак | L | 150 |
| Гидравлическая система | Тип гидравлического смазочного канала |  | Без обратной связи Open loop |
|  | Давление толкающего масла Propelling oil pressure | МПа | 32 |
|  | Давление распределительного масла | МПа | 16 |
|  | Давление масла системы смешивания | МПа | 12 |
|  | Макс. скорость вращения смешивания | Об/мин | 33 |
|  | Емкость маслобака гидросистемы | L | 500 |
| Другие параметры | Доступный макс. диаметр заполнителя | мм | Галька :50 Щебенка:40 |
|  | Внутренний диаметр подающей трубы бетона | мм | Φ125/Φ150 |
|  | Габаритный размер: Д×Ш×В | мм | 6633×2000×2187 |
|  | Общий вес | кг | 6000 |

Конфигурация гидравлической системы

| № | Код | Наименование | Кол. | Марка или место производства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6BTA5.5-C180 | Дизельный двигатель | 1 | Cummins Китай |
| 2 | A11VO190 | Главный масляный насос | 1 | RChinaexroth |
| 3 | 30-25 | Шестеренный насос | 1 | США |
| 4 | AGM20 | Главный переливной клапан | 1 | Италия |
| 5 | DPHI | Электрогидравлический направляющий распределитель | 2 | Италия |
| 6 | STB140 | Дроссельный клапан | 1 | Италия |
| 7 | DA20 | Разгрузочный вентиль | 1 | Китай |
| 8 | 华德 | Электромагнитный направляющий клапан | 1 | Китай |
| 9 | 1QJM12-1.25 | Двигатель для смешивания | 1 | Китай |
| 10 | tecsis | Манометр | 2 | Импорт |
| 11 | 250 | Охладитель | 1 | Китай |
| 12 | TF100 | Фильтр для впитывания масла | 1 | Китай |

电气系统主要配置清单（标配）

Основные конфигурации электросистемы (стандарт)

| № | Наименование | Модель и спецификация | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 6ES7214 | 1 | Simens |
| 2 | Дополнительный модуль | 6ES7223 | 1 | Simens |
| 3 | Твердотельное реле | SSR | 4 | FOTEK |
| 5 | Твердотельное залитающее реле Solid seal relay | RPF2ABD | 1 | Schneider |
| 6 | 文本显示器 Text displayer | MD204L | 1 | Kinco |
| 7 | Промежуточное реле | RXM2LB1BD(с базой） | 1 | Schneider |
| 11 | Миниатюрный автоматический выключатель | IC65N 1P C10 | 1 | Schneider |
| 12 | Зажим с предохранителем | 282-122 | 1 | WAGO |
| 13 | Шаговый приводной двигатель | M542.V2.0 | 1 | Leadshine |
| 13 | Дистанционное управление по проводной линии | Пять отверстий | 1 | Италия GG |
| 14 | Индикаторный светодиод | Красный 24V | 3 | Schneider |
| 15 | Индикаторный светодиод | Зеленый 24V | 1 | Schneider |
| 16 | Аварийная кнопка | BS54C | 2 | Schneider |
| 17 | Трехпозиционный переключатель | Атрезия, не возврат BD3C | 3 | Schneider |
| 18 | Двухпозиционный переключатель | Атрезия, не возврат BD2C | 3 | Schneider |
| 19 | Зеленая кнопка | BA3C | 2 | Schneider |
| 20 | Красная кнопка | BA4C | 1 | Schneider |
| 21 | Трехпозиционный переключатель | Атрезия, самовозврат BD5C | 3 | Schneider |
| 22 | Контакт | Обычно открыт BE101C | 18 | Schneider |
| 23 | Контакт | Обычно закрыт BE102C | 3 | Schneider |