Exportación a más de 20 países;

34 patentes;

Estructura de modularización;

Quinta innovación tecnológica;

Instalación de 3 días;

7 días de entrega;

Beijing Jiuroad parking Equipment Co.,Ltd

Dirección: Beiqijia Industrial park, Changping District,Beijing China.

Tel:+861081768989 Fax:+861081769546 Web:www.jiu-road.com

Email:manufacturer@bjfth.com  Móvil:+8615011185821

LISTA DE COTIZACIÓN

| Modelo | Sedán 8 coches | SUV 8 coches | Sedán 10 coches | SUV 10coches | Sedán 12coches | SUV 12coches | Sedán 14coches | SUV 14 coches | Sedán 16 coches | SUV 16 coches |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenedor | 40HQ*2 | 40HQ*2 | 40HQ*2 | 40HQ*2 | 40HQ*2 | 40HQ*2 | 40HQ*3 | 40HQ*3 | 40HQ*3 | 40HQ*3 |
| EXW RMB | ¥239500 $36960 | ¥296524 $45760 | ¥299900 $46200 | ¥370656 $57200 | ¥359251 $55440 | ¥444787 $68640 | ¥419126 $64680 | ¥518918 $80080 | ¥479000 $73920 | ¥650000 $100320 |
| FOBQINIGDAO RMB | ¥250905 $38720 | ¥307929 $47520 | ¥313632 $48400 | ¥384912 $59400 | ¥377300 $58225 | ¥461894 $71280 | ¥ 439084 $67760 | ¥ 538876 $83160 | ¥501811 $77440 | ¥672883 $103840 |

|  |  | Beijing Jiuroad parking Equipment Co.,Ltd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dirección: Beiqijia Industrial park, Changping District,Beijing China. |  |
|  |  | Tel:+861081768989 Fax:+861081769546 Web:www.jiu-road.com |  |
|  |  | Email:manufacturer@bjfth.com | Móvil:+8615011185821 |  |  |
| Modelo |  |  | Vertical Rotary Car Parking System |  |  |
| Número de coche |  |  |  | 8P/10P/12P/14P/16P |  |  |  |
| Tamaño de coche |  |  | Sedán: L 5300 * W 2000 * H1550mm |  |  |
|  |  |  | SUV: L 5300 * W 2100 * H2000mm |  |  |
| Peso de coche |  |  |  | Sedán: ≤1800kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUV: ≤2500kg |  |  |  |
| Tierra de máquina |  |  |  | 6500*5500mm |  |  |  |
|  |  | Modelo |  | 8 coches para | 10 coches para |  | 12 coches para | 14 coches para | 16 coches para |  |
|  |  |  |  | 5 pisos | 6 pisos |  | 7 pisos | 8 pisos | 9 pisos |  |
| Piso&Altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sedán |  | 9.92m | 11.76m |  | 13.6m | 15.44m | 17.28m |  |
|  |  | SUV |  | 12.1m | 14.4m |  | 16.7m | 19.00m | 21.30m |  |
| Potencia | Sedán |  | 7.5kw | 7.5kw |  | 9.2kw | 15kw | 15kw |  |
|  |  | SUV |  | 9.2kw | 9.2kw |  | 15kw | 22kw | 22kw |  |
| Tiempo máximo de entrada / salida | Sedán |  | ≤87s | ≤120s |  | ≤135s | ≤148s | ≤160s |  |
|  | SUV |  | ≤120s | ≤145s |  | ≤155s | ≤160s | ≤165s |  |
|  |  | Sedán |  | ≤4.4m/min | ≤4.4m/min |  | ≤4.4m/min | ≤5.5m/mi | ≤5.5m/min |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |
| Velocidad del ciclo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUV |  | ≤4.4m/min | ≤4.4m/min |  | ≤5.5m/min | ≤6.7m/mi | ≤6.7m/min |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |
| Marca de motor |  |  |  | Nord(Alemania) |  |  |  |
| Ruido |  |  |  | ≤50db |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  | -40℃ to + 40℃ |  |  |  |
| de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de control |  | PLC completamente automático ( componentes principales de Schneider, Alemania) |  |
| Tipo de operación |  |  |  | Botón/tarjeta IC(ID) |  |  |  |
| Modo de control |  |  |  | Convertidor de frecuencia |  |  |  |
| de operación |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Beijing Jiuroad parking Equipment Co.,Ltd |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dirección: Beiqijia Industrial park, Changping District,Beijing China. |  |
|  |  | Tel:+861081768989 Fax:+861081769546 Web:www.jiu-road.com |  |
|  |  | Email:manufacturer@bjfth.com | Móvil:+8615011185821 |  |
| Modo de impulso | Motor+Engranaje+Cadena(cadena pequeña de doble fila) |  |
| Modo de elevación | Carretilla+Cadena de elevación: la distancia de sección de cadena grande es |  |
|  | 460mm, dimensión de tablero de cadena 90*14, Material 40cr |  |
| Factor de seguridad | Sistema de elevación |  | ≥7 |  |
|  |  | Estructura de acero |  | ≥3 |  |
| Fuente de alimentación |  | 380v/AC 50hz |  |
|  |  | (recomendamos doble fuente de alimentación y preparación de generador) |  |
| Tipo de entrada y salida | Entrada adelantada, salida atrasada |  |
| Vida útil | La unida completa se puede usar más de 30 años y después del tratamiento |  |
|  |  | para fortalecer la resistencia a la corrosión, la vida útil puede llegar a 45 |  |
|  |  | años. |  |

Términos generales:

Término de precio: FOB Qingdao China

Pago: El 30% de pago se debe pagar por T/T como depósito en cinco días después del pedido confirmado y el saldo se debe pagar antes del envío o discusión por beneficio mutuo.

Tiempo de entrega: 10-20 días después de recibir el pago inicial.

Puerto de envío: Qingdao China

Embalaje: Embalaje de exportación estándar de Mill

Inspección: Inspección de Mill para ser final

Validez de precio: 15 días de la fecha de esta oferta

| Opción | 1. | Refugio |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Cubierta |
|  | 3. | Cargador EV; |