HZS75A砼搅拌站构成 (标配)

Constitution of HZS75A Concrete Mixing Plant (standard)

| 序号No. | 项目名称 Items Name | 规格型号 Specification | 制造厂家 Manufacturer | 单位 Unit | 数量 Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨料 配料 系统 Aggregate batching system | 储料仓 Storage cabin | 12m3/斗 12m3/hopper | 本公司 Haizhou company | 件 unit | 3 |
|  |  | 机架 Framework | 型钢焊接 formed steel welding | 本公司 Haizhou company | 件 unit | 1 |
|  |  | 计量斗 Measure hopper | 2400l | 本公司 Haizhou company | 件 unit | 1 |
|  |  | 传感器 Sensor | 2000kg | 梅迪亚 MEIDIA | 件 unit | 4 |
|  |  | 振动器 Vibrator | ZF-2.5 | 山东济南 Shandong Ji’nan | 件 unit | 1 |
|  |  | 汽缸 Cylinder | TGC80X190 | 天工气动 Tian’gong pneumatic | 件 unit | 6 |
|  |  | 二联体 Oil-water separator | GFC4000 | 天工气动 Tiangong pneumatic | 件 unit | 1 |
|  |  | 电动滚筒 electric roller | Y11-1.6-8050 | 山东淄博 Shandong zi’bo | 件 unit | 1 |
|  |  | 皮带 belt | 4X（3+1.5）800 | 山东潍坊 Shandong wei’fang | 米 meter | 24 |
|  |  | 槽型托辊 flute carrier roller | Ø89X315 | 本公司 Haizhou company | 套 set | 21 |
|  |  | 平托辊 flat carrier roller | Ø89X950 | 本公司 Haizhou company | 套 set | 7 |
|  |  | 皮带机架 belt machine structure | 型钢焊接 formed steel welding | 本公司 Haizhou company | 件 Unit | 1 |
|  |  | 改向滚筒 directional change roller | Ø320X950 | 本公司 Haizhou company | 件 Unit | 1 |
|  |  | 清扫器 Sweeper |  | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
| 2 | 主机 系统Main Mixer System | 搅拌机 Mixer | JS1500 | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
|  |  | 减速机 speed reducer | BWY45-17 | 国茂国泰 Guomao Guotai | 件 unit | 2 |
|  |  | 汽缸 cylinder | TGC100X200 | 天工气动 Tiangong pneumatic | 件 unit | 2 |
|  |  | 电磁阀 electromagnetic valve | 4V410 | Airtac | 件 unit | 1 |
|  |  | 磁性开关 Magnetic switch |  | 天工气动 Tiangong pneumatic | unit件 | 2 |
|  |  | 电动润滑泵 Electric lubrication pump | KEG | 浙江开天 Zhejiang kaitian | 件 Unit | 1 |
| 3 | 提升 机构 Lifting mechanism | 上轨道 Upper track | 型钢焊接 formed steel welding | 本公司 Haizhou company | 套 Set | 1 |
|  |  | 下轨道 Lower track | 型钢焊接 formed steel welding | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
|  |  | 料斗 Skip |  | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
|  |  | 行程开关 Travel switch |  | 三信国际 San’xin guoji | 件 unit | 3 |
|  |  | 减速机 Reducer | BWY39-23 | 国茂国泰 Guomao Guotai | 件 unit | 1 |
| 4 | 主机架 Main Framework | 底盘 Chassis | 型钢焊接 formed steel welding | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
|  |  | 走台 Platform | 板材成型焊接 sheet forming welding | 本公司 Haizhou company | 套 set | 3 |
|  |  | 扶梯 Ladder | 板材成型焊接 sheet forming welding | 本公司 Haizhou company | 套 set | 2 |
|  |  | 支腿 Supporting legs | 型钢焊接 formed steel welding | 本公司 Haizhou company | 套 set | 2 |
|  |  | 拢料斗 Material collecting hopper | 板成型 sheet forming | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
| 5 | 供水系统 Water supply system | 水泵 Water pump | IS65-50-125 | 山东淄博 Shandong zi’bo | 台 set | 1 |
|  |  | 蝶阀 butterfly valve | Φ50 | 天津 Tian’jin | 件 unit | 1 |
|  |  | 电磁阀 electromagnetism valve | 4V210 | Airtac | 件 unit | 1 |
|  |  | 管路 pipes |  | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
|  |  | 附件 accessories |  | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
| 6 | 外加剂系统Additive system | 储料罐 storage tank |  | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
|  |  | 外加剂泵 additive pump | 40DWB | 山东济南 Shandong Ji’nan | 台 set | 2 |
|  |  | 管路 pipelines |  | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
|  |  | 附件 accessories |  | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
| 7 | 气路系统Air circuit system | 空压机 Air compressor | W0.8/10 | 烟台红星 Yantai Red Star | 台 set | 1 |
|  |  | 过滤器 filter | GFC4000 | 天工气动 Tiangong pneumatic | 件 unit | 1 |
|  |  | 主管路 Main pipeline | PVR | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
|  |  | 气管 Air pipes | PU | Airtac | 套 set | 1 |
|  |  | 附件 accessories |  | 天工气动 Tiangong pneumatic | 套 set | 1 |
| 8 | 计量系统Measuring system | 支架 framework | 型钢焊接 formed steel welding | 本公司 Haizhou company | 件 unit | 2 |
|  |  | 电磁阀 electromagnetism valve | 4V210 | Airtac | 件 unit | 4 |
|  |  | 水泥斗 Cement hopper | 容量capacity 800kg | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
|  |  | 传感器 sensor | 500kg | 梅迪亚 MEIDIYA | 件 unit | 3 |
|  |  | 蝶阀 Butterfly valve | Φ300 | 山东MIX Shandong MIX | 件 unit | 1 |
|  |  | 振动器 Vibrator | CZ-0.5 | 山东济南 Shandong Ji’nan | 件 unit | 1 |
|  |  | 粉煤灰斗 Coal ash hopper | 容量capacity 300kg | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
|  |  | 传感器 sensor | 300kg | 梅迪亚 MEIDIYA | 件 unit | 3 |
|  |  | 蝶阀 Butterfly valve | Φ200 | 山东MIX Shandong MIX | 件 unit | 1 |
|  |  | 振动器 Vibrator | CZ-0.5 | 山东济南 Shandong Ji’nan | 件 unit | 1 |
|  |  | 水斗 Water hopper | 容量capacity 450kg | 本公司 Haizhou company | 件 unit | 1 |
|  |  | 传感器 sensor | 300kg | 梅迪亚 MEIDIA | 件 unit | 3 |
|  |  | 卸水泵 Water discharge pump | 75DWB | 山东济南 Shandong Ji’nan | 件 unit | 1 |
|  |  | 外加剂斗 Additive hopper | 容量capacity 50kg | 本公司 Haizhou company | 件 unit | 1 |
|  |  | 传感器 sensor | 100kg | 梅迪亚 MEDIA | 件 unit | 1 |
|  |  | 蝶阀 Butterfly valve | Φ50 | 天津 Tian’jin | 件 unit | 1 |
| 9 | 电控 系统 Electric control system | 控制室 Control room | 6 m2 75mm保温板 75mm insulation board | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
|  |  | 强电柜 Electric cabinet | KR-H | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
|  |  | 操作台 operator | KR-HR | 本公司 Haizhou company | 套 set | 1 |
|  |  | 控制微机 control computer | HZSTD-G | 新瑞安迪 Xinrui Andi | 台 set | 1 |
|  |  | 液晶控制器 liquid crystal computer | ALCM | 新瑞安迪 Xinrui Andi | 台 set | 1 |
|  |  | 管理软件management softer |  | 新瑞安迪 Xinrui Andi | 套 set | 1 |
|  |  | 工控机 IPC |  | 惠普 HP | 台 set | 1 |
|  |  | 液晶显示器 liquid crystal monitor | 18.5寸 | 惠普 HP | 台 set | 1 |
|  |  | 打印机 printer |  | 惠普 HP | 台 set | 1 |
|  |  | UPS电源 UPS electric power |  |  | 台 set | 1 |
|  |  | 电器元件 Electricity components | 断路器、接触器、热保护、按钮等 Breaker, contactor, heat protection, buttons, ect | 施耐德 Schneider | 套 set | 1 |
|  |  | 冷暖空调 air conditioning | KFRd-23GW/Z1 | 青岛海尔 Qingdao Hai’er | 台 set | 1 |
|  |  | 转椅 chair |  |  | 把 unit | 1 |
| 以下为用户选购件 Following parts are chosen by users |
| 10 | 分体水泥仓 Split type Cement silo | 容量100t Capacity 100T | 本公司 HAIZHOU | 个 Unit | 3 |
| 11 | 螺旋输送机 Screw conveyor | Ø219X9m | 本公司 HAIZHOU | 条 Unit | 1 |
| 12 | 螺旋输送机 Screw conveyor | Ø273X8m | 本公司 HAIZHOU | 条 Unit | 2 |