Предложение

No. JSQ-2018030801

Date: Mar. 8, 2018

To: Мухтар Каимов

ADD: Kyrgyzstan

Tel: +996 559924449

Fax:

Полуавтоматическая линия для производства корпуса жестяной банки 1-5L Paint Can Body Making Line

| No. | Наименование | Описание | Кол. | Цена за еди. (долл.) | Итоги (долл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машина для продольной резки полосы | Дисковые ножницы; Толщина жестяной пластины: ＜0.5mm (или ＜0.8mm после модификации); Макс. ширина жестяной пластины: ＜1050mm (или ＜1300mm после модификации); Мин. Ширина жестяной пластины: ＞40mm; Мощность: 1.1Kw; Размер: 1500*1200*800mm; Вес: 1400Kg; С 8 парами ножницами | 1 set | 8200 | 8200 |
| 2 | Круглильный станок | Производительность: 80 cans/min; Диаметр жестяной банки: ≥38mm; Высота жестяной банки: ≤400mm; Мощность двигателя: 0.25Kw, 380V, 50Hz; Габариты: 700*400*840mm; Вес: 40Kg | 1 set | 1200 | 1200 |
| 3 | Сварочная машина | Полуавтоматическая сварочная машина с набором инструментов. Диаметр жестяной банки: 65-176mm; Высота жестяной банки: 70-250mm; Производительность: 20-80CPM; Часть перекрытия: 0.4-0.9mm; Скорость сварки: 6-16m/min; Частота сварки: 80-260Hz; Применимый материал: белая жесть, хромированная плита, стальная плита Толщина плиты: 0.18-0.32mm; Диаметр медной проволоки: 1.38mm; Давление охлаждающей воды: 0.4MPa; Температура охлаждающей воды: ≤20°; Общая мощность: 36Kva; Габариты: 1300*1100*1800mm; Вес: 1200Kg; Включая набор инструмент для калибровки | 1 set | 23000 | 23000 |
|  | Инструмент для смены | Для сварочной машины | 1 set | 2000 | 2000 |
| 4 | Комбинированная машина для изготовления корпуса банки | Производительность: 40-100cans/min; Диаметр жестяной банки: 52-160mm; Высота жестяной банки: 50-280mm; Мощность двигателя: 2.2Kw, 380V, 50Hz; Габариты: 700*1700*1300mm; Вес: 1500Kg; Включая набор инструмента | 1 set | 22000 | 22000 |
|  | Инструмент для смены | для combination machine | 1 set | 2500 | 2500 |
| 5 | Ring Seaming Machine | Размер жестяной банки: 1-18L круглая банка; Производительность: 10-20CPM; Мощность: 2.2Kw; Напряжение: AC 380V 50Hz; Вес: 960Kg; Включая набор seaming tool | 1 set | 6900 | 6900 |
|  | Changeover Seaming Tool | Changeover tool for ring seaming machine | 1 set | 600 | 600 |
| 6 | Bottom Seaming Machine | Размер жестяной банки: 1-18L круглая банка; Производительность: 10-20CPM; Мощность: 2.2Kw; Напряжение: AC 380V 50Hz; Вес: 960Kg; Включая 1 шт. закаточный патрон | 1 set | 7100 | 7100 |
|  | Закаточный патрон | Закаточный патрон для bottom seaming machine | 1 piece | 200 | 200 |
| Итоги: | $73,700 |
| Семьдесят три тысяч семь ста долл. |

Условия продажи

Цена:

Заводская цена

Срок доставки:

3 месяца после получения заказа и аванса.

Условия оплаты:

30 % T/T аванс.

70% T/T остаток до выхода товара с завода.

Установка и пусконаладочные работы:

Для проведения испытательного пробега машин мы должны получить определенное количество материалов не менее чем за два месяца до предполагаемой даты поставки. Если продаж покупает сырьевые материалы, то счёт-фактура будет выставлена покупателю.

В течение установки, сотрудники в местном заводе должны помогать техникам от продажи.

Билеты на самолёт, расход на ночевки, расходы на транспорт, расходы на визу, страхование за границу оплачены покупателем.

Испытание и пуско-наладка: вода, воздух, электричество и труба должны быть готовыми заранее.

Покупатель должен оплатить технику 100 долл./день.

Исключение:

- Позиционирование

- Строительные работы

- Подъемные средства и рабочая сила для разгрузки и установки машин в вашем заводе

- Подключение питания к электрическим ячейкам.

- Подключение сжатого воздуха к машинам

- Соединение с ленточными конвейерами.

- Образцы и материалы для испытания.

- Расходы на транспортировку и очистку образцов для испытания.

-Все не указаны в предложении.

Гарантия:

1 год от даты, когда выполнялась пуско-наладка.

В течение гарантии, неисправные детали бесплатно изменить по морю. В течение гарантии, если машина нужно обслуживание, покупатель должен оплатить за расходы на билеты, транспорт, ночевки техников.

Действительный срок предложения:

30 дней.