FUCHANG MACHINERY

Your reliable partner

Cotización de la línea de producción para encapsulado en cápsulas de gelatina blanda serie RG

Sres.

Atte.: Joan Heric

Línea de producción para encapsulado en cápsulas de gelatina blanda RG2-250B

Descripción general

Nuestra línea de producción para encapsulado en cápsulas de gelatina blanda está formada por varios equipos autónomos, entre los que se incluyen:

Sistema de encapsulado

- Máquina principal

- Tanque enchaquetado para almacenamiento de gelatina

- Tanque para almacenamiento del material

- Secadora

Sistema de fundición de la gelatina

- Tanque para fundición de gelatina

- Tanque enchaquetado para almacenamiento de gelatina

- Bomba de vacío para el ciclo del agua

- Intercambiador de agua caliente

- Bomba para el ciclo de agua caliente

Sistema de preparación del material

- Tanque de preparación del material

- Tanque de almacenamiento del material

- Molino coloidal

Sistema de secado

- Bandeja de secado

- Plataforma móvil de la bandeja de secado

Sistema para el reciclado de gelatina

- Pulverizador de gelatina

- Centrifugador

Sistema de inspección

- Mesa de inspección

DIAGRAMA DEL FLUJO DE PROCESO

Características:

- Utiliza una pantalla táctil grande, con función de diagnóstico de fallos, puede almacenar varios tipos de parámetros de operación, acopia la interfaz de red.

- El molde utiliza aleación de aluminio de aviación, y tienen una larga vida útil. Diseño óptimo, más orificios en el molde, el índice neto de gelatina es bajo.

- La presión del molde se lleva a cabo por el método neumático, rápido y estable.

- La rueda del cilindro para la placa de gelatina, el sistema de aceite para la placa de gelatina y el molde tienen un diseño paralelo, y sumamente estable. El eje del molde, la rueda del cilindro para la gelatina y el eje de empuje utilizan un motor de accionamiento de frecuencia variable independiente, fácil de ajustar, de bajo ruido, y de operación suave.

- La placa para la gelatina adopta micro lubricación, por lo que no necesita limpiarse, mejora la eficiencia, y ahorra dinero.

- La refrigeración de la placa de gelatina utiliza una máquina de agua fría profesional independiente, consume poca energía, y tiene una alta eficiencia de refrigeración.

- Pulveriza el cuerpo elevado fácilmente, puede permanecer en cualquier posición, reduce la intensidad del trabajo.

- Descarga la cápsula blanda por la tolva-red, y se pre-forma por el viento frío, lo que hace que el moldeo de la cápsula blanda sea más estético y brinda un transporte más conveniente.

- La tolva del material además de ajustar la temperatura, y mezclar mediante distintas velocidades, es la más adecuada para el líquido de suspensión de la medicina tradicional china.

- Equipos diseñados de forma ergonómica, teniendo en cuenta la naturaleza humana, fáciles de operar y razonables.

Parámetros técnicos

- Máquina principal para el encapsulado en cápsulas de gelatina blanda

| Modelo | RG2-250 |
| --- | --- |
| Velocidad nominal del troquel rotativo | 0～5r/min |
| Tamaño del troquel rotativo | Φ150×250mm |
| Volumen de alimentación de un pistón | 0～2ml |
| Suministro de energía | 380V 50Hz |
| Potencia total | 17KW |
| Nivel de ruido | ＜75dBA |
| Dimensión | 2420×1180×2210mm |
| Peso neto | 1800kg |
| Notas | Para el volumen de producción, aumente el radio de utilización de la gelatina; para una condición de funcionamiento más estable transporta la piel de la gelatina con una superficie plana; ahorra aceite; adecuada para la producción en masa, trabaja de forma continua 24 horas. |

- Secadora

| Modelo | ZL-580A |
| --- | --- |
| Cantidad de jaulas rotatorias | 6 secciones |
| Velocidad de la jaula rotatoria | 0~30r/min |
| Suministro de energía | 380V 50HZ |
| Potencia total | 8.1KW |
| Capacidad el ventilador | 960m3/h×3 |
| Potencia del ventilador | 220W×6 |
| Dimensión | 5960×880×1400mm |
| Peso neto | 1200kg |
| Notas | Con tres ventiladores para cada sección, la potencia total del viento es de 960m3/h ×3. Acorta el tiempo de moldeo para ahorrar costos. Placa de malla 304# S.S. |

- Tanque enchaquetado para almacenamiento de la gelatina

| Modelo | BW-200 |
| --- | --- |
| Volumen | 200L |
| Capacidad del tanque de agua | 70L |
| Potencia | 220V 3KW |
| Dimensión | Φ690×1420mm |
| Peso neto | 170kg |
| Notas | Chaqueta de tres capas, 304# S.S. |

- Tanque del material

| Modelo | YL-200 |
| --- | --- |
| Volumen | 200L |
| Dimensión | Φ600×1250mm |
| Peso neto | 80kg |
| Notas | 304# S.S. |

- Tanque para fundición de la gelatina

| Modelo | HJ-450B |
| --- | --- |
| Volumen eficiente | 450L |
| Volumen de agua caliente de la capa de la chaqueta | 150L |
| Potencia del motor | 380V 50Hz 2.2KW |
| Potencia de calefacción | 220V 9KW |
| Potencia total | 11.2KW |
| Dimensión | Φ1200×2400mm |
| Peso neto | 1100kg |
| Notas | Sin conexión de brida, fácil de limpiar, preservación térmica total y ahorro en recursos, tres pies de soporte, salida por presión de aire, reduce la altura del taller. 304# S.S. |

- Intercambiador de agua caliente

| Modelo | RJ-300 |
| --- | --- |
| Volumen eficiente | 300L |
| Área de calefacción eficiente | 0.8m2 |
| Dimensión | Φ706×1700mm |
| Peso neto | 250kg |
| Notas | Serpentín, con chaqueta y válvula de vapor automática. 304# S.S. |

- Bomba de agua para el ciclo del agua

| Modelo | SK-1.2 |
| --- | --- |
| Caudal | 1.2m3/min |
| Potencia total | 3KW |
| Grado de vacío | -0.09MPa |
| Dimensión | 530×220×270mm |
| Peso neto | 40kg |
| Nota | Ubicado en el taller de fundición de la gelatina, utilizado para el despumado por vacío para la fundición de la gelatina y la preparación de la medicina. |

- Anillo de agua caliente

| Modelo | CZLR20-110 |
| --- | --- |
| Potencia total | 0.37KW |
| Dimensión | 300×230×420mm |
| Peso neto | 40kg |
| Nota | Ubicado en el taller de fundición de la gelatina, proporciona la circulación del agua caliente para el tanque de fundición de la gelatina y el tanque de preparación de la medicina. |

- Tanque para preparación del material

| Modelo | BPY-450 |
| --- | --- |
| Volumen eficiente | 450L |
| Volumen de agua caliente de la capa enchaquetada | 150L |
| Potencia del motor | 380V 50Hz 1.1KW |
| Potencia de calefacción | 220V 6KW |
| Potencia total | 7.1KW |
| Dimensión | Φ1100×2450mm |
| Peso neto | 900kg |
| Notas | Sin conexión de brida, fácil de limpiar, preservación térmica total y ahorro en recursos, calefacción eléctrica con gabinete eléctrico, soporte de tres pies, descarga de la presión del aire para reducir la altura del taller. |

- Molino coloidal

| Modelo | JTM-130 |
| --- | --- |
| Finura del material procesado | 2~50μm |
| Salida (cambia por propiedades del material) | 0.5~2t/h |
| Potencia del motor | 11KW |
| Velocidad del motor | 2930r/min |
| Voltaje del motor | 380V |
| Diámetro del rotor | 130mm |
| Dimensiones | Φ550×465×1168mm |
| Peso neto | 320kg |

- Bandeja de secado

- Plataforma de transporte de la bandeja de secado

| Bandeja de secado | Dimensión | 750×480×53mm |
| --- | --- | --- |
|  | Peso neto | 1.65kg |
|  | Material | PET |
| Plataforma de transporte de la bandeja de secado | Dimensión | 744×476×170mm |
|  | Peso neto | 11.60kg |
|  | Material | 304# S.S. |

- Pulverizador de gelatina

| Modelo | FS-100 |
| --- | --- |
| Velocidad rotatoria del desgranado | 120r/min |
| Suministro de energía | 380V 50Hz 3KW |
| Dimensión | 1180×570×630mm |
| Peso neto | 220kg |
| Notas | 304# S.S. |

- Centrifugador

| Modelo | SS-600 |
| --- | --- |
| Suministro de energía | 380V 50HZ 3KW |
| Dimensión | 1350×1080×1000mm |
| Peso neto | 560kg |

- Mesa de inspección

| Modelo | JYT-A |
| --- | --- |
| Suministro de energía | 220V 60W |
| Dimensión | 1200×550×1200mm |
| Peso neto | 65kg |
| Notas | 304# S.S. |

Lista de componentes eléctricos

| Nombre | Modelo | Marca / Fabricante | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Interruptor de aire | PL9-C16/3 | EATON | 2 |
| Interruptor de aire | PL9-C10/3 | EATON | 2 |
| Interruptor de aire | PL9-C4/2 | EATON | 1 |
| Interruptor de aire | PL9-C6/1 | EATON | 3 |
| Interruptor de aire | PL9-C2/1 | EATON | 1 |
| Interruptor de aire | PL9-C4/1 | EATON | 2 |
| Relé | XTRG10 | EATON | 4 |
| Contacto CA | XTCG007 | EATON | Secadora 6 sección: 24 Secadora 4 sección: 16 |
| Protector del motor | XTOG2P4BC1 | EATON | Secadora 6 sección: 6 Secadora 4 sección: 4 |
| Convertidor | VFD015M43B | DELTA Taiwán | 1 |
| Convertidor | VFD004M21A | DELTA Taiwán | 3 |
| Módulo de temperatura | TM4-NISB | Autonics | 1 |
| Pantalla táctil | SMART1000 Color | Siemens Alemania | 1 |
| Suministro de energía regulado | S-50-24 | Meanwell Taiwán | 1 |
| PLC | S7-200CPU226 | Siemens Alemania | 1 |
| Módulo de extensión | EM222 | Siemens Alemania | 3 |
| Relé en miniatura | RM2S-ULAC220 | IDEC Japón | 6 |
| Botón | ZB2-BZ101C | TE Francia | 2 |
| Botón | ZB2-BZ102C | TE Francia | 1 |
| Botón | ZB2-BS54C | TE Francia | 1 |
| Botón | ZB2-BG2C | TE Francia | 1 |
| Botón | ZB2-BA6C | TE Francia | 1 |

Diseño  (32.5m×14.3m=465m2)

Dosaje y forma de la cápsula de gel blanda común

Lista de capacidades de la cápsula de gel blanda común

| Cápsula de gel blanda | Producción por hora (3r/min) |
| --- | --- |
| Forma | No. | ML. | RG0.8-110 | RG2-200 | RG2-250 | RG2-300 |
| Redonda | 1.5 | 0.092 | 27360 | 86400 | 190080 | 205920 |
|  | 2 | 0.123 | 24480 | 80640 | 162360 | 19080 |
|  | 3 | 0.185 | 23040 | 67500 | 133200 | 166500 |
|  | 6 | 0.37 | 17640 | 51480 | 103680 | 126720 |
|  | 18 | 1.109 | 10800 | 30600 | 63000 | 85500 |
| Ovalada | 1.5 | 0.092 | 30240 | 78120 | 157320 | 190440 |
|  | 2 | 0.123 | 27360 | 73080 | 139320 | 170280 |
|  | 3 | 0.185 | 20520 | 60480 | 118080 | 140220 |
|  | 4 | 0.246 | 20520 | 53460 | 105300 | 126360 |
|  | 5 | 0.308 | 15300 | 47520 | 95760 | 116280 |
|  | 6 | 0.37 | 15300 | 45000 | 81900 | 104040 |
|  | 8 | 0.493 | 14400 | 38880 | 73440 | 97920 |
|  | 10 | 0.616 | 11520 | 35640 | 71280 | 83160 |
| Oblonga | 4 | 0.246 | 18000 | 48600 | 95040 | 110880 |
|  | 5 | 0.308 | 17100 | 46980 | 92880 | 108360 |
|  | 6 | 0.37 | 13680 | 40320 | 81180 | 103320 |
|  | 8 | 0.493 | 12240 | 37440 | 72000 | 93600 |
|  | 10 | 0.616 | 12240 | 32760 | 61560 | 79920 |
|  | 11 | 0.678 | 10080 | 31500 | 59940 | 73260 |
|  | 14 | 0.863 | 8640 | 28980 | 56700 | 69300 |
|  | 16 | 0.986 | 8100 | 25920 | 48960 | 61200 |
|  | 20 | 1.232 | 8100 | 23760 | 46080 | 57600 |
| Tubo | 18 | 1.109 | 7560 | 22680 | 37800 | 48600 |

Lista de precios

Línea de producción para encapsulado en cápsulas de gelatina blanda RG2-250B

——Calefacción por vapor

| Ítem Nº | Nombre y modelo | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (USD) | (USD) |
| 1 | Encapsulador RG2-250B | 1 | Set | 64,520.00 | 64,520.00 |
| 2 | Secadora ZL-580A | 6 | secciones | 3,225.00 | 19350.00 |
| 3 | Tanque enchaquetado para encapsulado de gelatina BW-200 | 2 | Sets | 3,440.00 | 6,880.00 |
| 4 | Tanque para el material YL-200 | 2 | Sets | 1,910.00 | 3,820.00 |
| 5 | Tanque para fundición de la gelatina HJ-450B | 1 | Set | 12,520.00 | 12,520.00 |
| 6 | Intercambiador de agua caliente RJ-300 | 1 | Set | 3,390.00 | 3,390.00 |
| 7 | Bomba de vacío para el ciclo del agua SK-1.2 | 1 | Set | 690.00 | 690.00 |
| 8 | Bomba para el ciclo de agua caliente CZLR20-110 | 1 | Set | 240.00 | 240.00 |
| 9 | Tanque para preparación del producto BPY-450 | 1 | Set | 9,710.00 | 9,710.00 |
| 10 | Molino coloidal JM-130 | 1 | Set | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 11 | Bandeja de secado | 1000 | piezas | 15.00 | 15,000.00 |
| 12 | Plataforma de transporte para la bandeja de secado | 30 | Sets | 160.00 | 4,800.00 |
| 13 | Pulverizador de gelatina FS-100 | 1 | Set | 2,390.00 | 2,390.00 |
| 14 | Centrifugador SS-600 | 1 | Set | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 15 | Mesa de inspección JYT-A | 3 | Sets | 1,150.00 | 3,450.00 |
|  | Monto total | 153,860.00 |

Adicional troqueles rotatorios USD4, 200.00 POR SET PARA FORMA Y TAMAÑO COMÚN

Cotización:

| Nº | Descripción de la máquina | Cantidad | Precio unitario (USD) | Valor (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| Precio total FOB Shanghai |  |

Términos y condiciones:

Empaque:

Caja de madera de exportación estándar

Validez de la oferta:

Sujeto a su aceptación contactándonos antes del 25 de Octubre del 2018.

Términos de entrega:

La máquina estará lista para su envío dentro de los 75 días luego del pago inicial.

Términos de pago:

30% pago inicial, el 70% restante se debe pagar antes de la entrega. Se acepta L/C irrevocable a la vista negociable en China.

Período de garantía:

12 meses desde la fecha de instalación o 14 meses desde la fecha de llegada, lo que sea anterior. No cubre piezas de desgaste.

Transporte:

FOB SHANGHAI

Instalación y puesta en marcha:

A pedido podemos enviar nuestros técnicos a la planta del cliente para ayudarlo con la instalación. Los costos del viaje, alojamiento y otros que se generen en el país de desembarque deberán ser abonados por el cliente.

-Fin-