شخص للاتصال: Joyce
الهاتف المحمول: 0086-18659033751
الايميل: joyce@hengxinmachine.com
العنوان: Huaxing Road, Changtai Street, Licheng District Quanzhou, Fujian, China.

عرض السعر

(صالحية بشهر واحد)

تاريخ: 21 نوفمبر 2018

رقم: CYQ181121

Automatic Handkerchief Production Line

خط إنتاج مناديل الجيب الأوتوماتيكي

تغليف الأكياس المتعددة                            تغليف كيس واحد                         رول مناديل ورقية

Jumbo Roll         Single Bag Packing        Multiple Bags Packing

|  | الصور | تكوينات الماكينة | السعر |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ماكينة مناديل الجيب HX-ME-210 | ●سرعة الإنتاج: عدد 600 إلى 800 لكل دقيقة ●حجم المنتج: ( اختيار من التالي) 1) مفتوح: 210مم × 210مم، مطلي: 53مم × 73مم 2) مفتوح: 210مم × 220مم، مطلي: 55مم × 108مم ●أقصى قطر للمواد الخام: 1100مم ● تحكم PLC ● العد الكهربائي ● طاقة المحرك: 1.5 كيلوواط ● أبعاد الماكينة: 3850X650X1570مم ● وزن الماكينة: حوالي 2.0 طن اختياري إضافة طباعة بلون واحد +$1,000 USD إضافة طباعة بلونين +$1,800 USD | FOB XIAMEN $7,000 USD |
| 2 | ماكينة تعبئة وتغليف مناديل الجيب بكيس واحد HX-BZ | ● سرعة التغليف: 30 إلى 100 كيس لكل دقيقة ● حجم المنتج النهائي: (70-110) طول ×(50-55) عرض ×(20-28) ارتفاع ● العاكس: Mitsubishi ● PLC: Siemens ● ضاغط الهواء: 0.5-0.6MPA ( يتم تزويد من قبل الزبون) ● الطاقة: 4.68 KW، 380V 50Hz ● الأبعاد: 2840*2650*1720مم ● الوزن: حوالي 1700 كجم | FOB XIAMEN $19,700 USD |
| 3 | ماكينة تعبئة وتغليف مناديل الجيب بالأكياس المتعددة HX-ZBZ | ● سرعة التغليف: 20 كيس لكل دقيقة ● حجم المنتج النهائي: (150-330) طول ×(70-150) عرض ×(20-84) ارتفاع ● العاكس: Siemens ● PLC: Siemens ● ضاغط الهواء: 0.5-0.6MPA ( يتم تزويد من قبل الزبون) ● الطاقة: 3.5 KW، 380V 50Hz ● الأبعاد: 2500*3200*1550مم ● الوزن: حوالي 1200 كجم | FOB XIAMEN $19,700 USD |
| وحدة العد: $9500USD |
| السير الناقل: $3200USD |
| الكمية الإجمالية: FOB XIAMEN $59100USD |

|  | وصف الماكينة |
| --- | --- |
|  | أسطوانة تشكيل النمط ( فولاذ إلى مطاط) لدينا الأنماط المختلفة لكم للاختيار، طباعة بالألوان متوفرة ( لون أو لونين) |
|  | وحدات اللف ماكينة واحدة، حجم طوي واحد |
|  | المنتجات التامة الصنع سرعة الماكينة هي 600 إلى 800 لكل دقيقة، مع وظيفة العد الأوتوماتيكي صور الماكينة |

1. موقع المصنع والشحن/النقل: يقع مصنعنا في مدينة Quanzhou، مقاطعة Fujian
مطحة القطار: محطة Quanzhou
نرحب بكم لزيارة مصنعنا في أي وقت ممكن
2. شروط الدفع: يجب على الزبون أن يدفع الدفعة المسبقة 30% من الكمية الإجمالية بـ T/T. بعد تم صنع واختبار الماكينة، يمكن للزبون لزيارة مصنعنا وفحص الماكينة أو نرسل فيديو اختبار الماكينة إلى الزبون، وثم يدفع المبلغ الباقي 70% بـ T/T قبل الشحن. ( لشروط الدفع الأخرى، سيتم حاجة للمناقشة من قبل جانب المشتري والمزود).
3. مدة التسليم: 60 يوما
4. الضمان: مدة الضمان ستكون سنة واحدة تبدأ من وصول الماكينة إلى مكان الزبون، يمكن تغيير قطع الغيار مجانا خلال سنة واحدة ( لا تشمل الأجزاء القابلة للاستهلاك مثل شفرة). خدمة ما بعد البيع تغطي على كافة حاية الخدمة للماكينة، إذا كانت توجد أي مشكلة في الماكينة، يرجي اتصال بنا، سنحاول على مساعدتكم على حل المشكلة.
5. الخدمات الأخرى: إذا كنت تريد بحث عن الشركة المزودة بالمواد الخام، مثل رول الورق أو الكيس البلاستيكي، نتمكن من تقديم الاقتراحات لكم، وأيضا يمكننا مساعدتكم على حجز الفنادق، تذاكر القطار أو الطائرة.

لأي سؤال لديكم، اتصل بنا عبر واتس اب من فضلكم، سنرد عليكم في أقرب وقت ممكن.

نظرة عامة حول المصنع