1、MS-S2D2W2直线砂边机技术参数和报价

设备配置：

1、本设备由两个600砂架（S）、两个倒角刀(D)和两个两用砂光轮（W）组成（可以装砂带和抛光轮）；

2、砂架、砂光轮由变频调速；输送带速度变频调速；

3、砂架自动伸缩，防止工件啃头啃尾；

4、砂光轮自动伸缩、上下振荡，并有补偿装置，每次补偿精度0.04mm/ 次；

5、每一组砂架、砂光轮均可以调节角度.

6、此机适用于门芯板边、橱柜板边、门套边、门扇边、家具板边的倒角、砂光、抛光：

设备参数：

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大送料宽度 | 3000mm |
| 2 “”””””””””””””””””””””””””””2 | 最小送料宽度 | 60mm |
| 3 | 最大砂光高度 | 80mm |
| 4 | 最小砂光高度 | 5mm |
| 5 | 送料速度 | 10--25m/min |
| 6 | 送料电机功率 | 2.2 kw |
| 7 | 砂头电机功率 | 1.5kw×2 |
| 8 | 主轴尺寸（轴径×长度） | Φ25.4×100mm |
| 9 | 自动补偿装置 | 2套，补偿量0.04mm/次 |
| 10 | 砂轮转速 | （变频控制）300－2800r/min |
| 11 | 砂轮角度 | 可调 |
| 12 | 抛光轮尺寸（外径） | 200mm |
| 13 | 砂架电机功率 | 2.2KW×2 |
| 14 | 砂架自动摆带 | 是 |
| 15 | 砂头自动伸缩 | 是 |
| 16 | 砂头自动震荡 | 是 |
| 16 | 吸尘口直径 | 100mm |
| 17 | 工作气压 | 0.2—0.6Mpa |
| 18 | 倒角刀功率 | 0.75KWX2 |
| 19 | 倒角刀转数 | 12000r/min |
| 20 | 电源 | 380V;50hz |
| 21 | 额定总功率 | 12KW |
| 22 | 机械外形尺寸 | 5300×1700×1550mm |

同类机型图片：

单价：

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单价（RMB） | 金额（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线砂边机 | MS-S2D2W2 | 壹台 | ￥139,000.00 | ￥139,000.00 |
| 备注：以上价格含税、不含运费 |