购方（甲方）：刘德志  190627

供方（乙方）：江苏兰菱机电科技有限公司

设备名称：齿轮马达测试台

设备型号：K1-LDZ-100

设备参数：扭矩 0~1100NM ,轴转速 45 rpm

1、设备介绍：

1.1设备组成：

A：测试台

加载：

磁粉制动器FZ2000.J/Y通过程控电源LC-001提供可调节激磁电流来调节加载阻尼大小

测量：

在磁粉制动器和被减速马达中间串联一台转矩转速传感器ZJ-2000AE，通过转矩转速功率采集仪TS-3000，将被测减速马达输出的转矩、转速、功率读出。

电参数采集仪EP-2000，可以测量减速马达输入的电流、电压、电功率

B：检测柜

通过标准机柜，将TS-3000转矩转速功率采集仪、LC-001程控加载电源、EP-2000电参数采集仪、工控机、显示屏组装在一起。通过网口和232接口实现各仪表与工控机的通讯，装上专用测试软件，可以实现数据采集、曲线报表功能，同时可电脑控制负载的大小。

C：冷却装置

0.5m³的水箱（0.7X0.8X1.5m），流量25L/min，含水管。

1.2功能：可显示以下参数及相互之间的曲线关系，并可形成报表，予以保存和打印：

《减速马达输入的电流、电压、电功率；减速马达输出的转矩、转速、机械功率；整机效率》

1.3测试精度:  转矩、转速、功率 ±0.2% F.S

电流、电压、电功率、效率  ±0.2% F.S

1.4加载方式： 手动、程控加载

2、设备内容及报价：

A：测试台  48，200元

加载装置：16，000元

| 规格/型号 | 技术参数 | 品牌/厂家 | 单价X数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁粉制动器FZ2000.J/Y | 2000N.m 30Kw 0-400RPM | 兰菱科技 | 16000元X1台 |

测量装置：8，500元

| 规格/型号 | 技术参数 | 品牌/厂家 | 单价X数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转矩转速传感器 ZJ-2000AE | 2000N.m 0-1500RPM 每转1024脉冲 精度：±0.2%F.S级 | 兰菱科技 | 8500元X1台 |

机械装置：23，700元

| 规格/型号 | 技术参数 | 品牌/厂家 | 单价X数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装台架 1600X600X200mm 13000元 转矩转速传感器中心高垫铁 600元 联轴器 800元X2对 = 1600元 减速马达安装支架 1500元（1种减速马达） 设计组装费 2000元 | 兰菱科技 | 18700元X1套 |
| 冷却装置 水箱容积500L，水泵流量25L/min，出水压力0.03~0.1MPa，含水箱、水泵、 水管5米X2。 | 兰菱科技 | 5000元X1套 |

B：检测柜：27，500元

| 规格/型号 | 技术参数 | 品牌 | 单价X数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准机柜（卧式） | 外形尺寸：长650mmX高1800mmX深650mm 优质冷轧板1.0-1.5mm 外表喷塑：电脑灰色 | 兰菱科技 | 4500元X1套 |
| 液晶显示器 | 21.5英寸，含安装支架 | 飞利浦 | 1000元X1台 |
| 工业计算机 | IPC-510/AIMB-701/CPU- G1620主频2.7G/ DDR3-4G/1T/键鼠/研华原装整机，2年免费质保 | 台湾研华 | 5500元X1台 |
| 转矩转速功率采集仪 TS-3000 | 显示：转矩、转速、功率 精度：±0.1%F.S级 | 兰菱科技 | 5000元X1台 |
| 程控电源LC-001 | 供电：AC220V 输出：36V3A | 兰菱科技 | 1500元X1台 |
| 电参数采集仪 EP-2000 | 显示：电流、电压电功率 精度： ±0.5%F.S 含电流、电压传感器 | 兰菱科技 | 5000元X1套 |
| 测试软件 |  | 兰菱科技 | 3000元X1套 |
| 内部电路 |  | 兰菱科技 | 2000元X1套 |

C、出口包装   2，000元

以上合计： 77700  元（含税出厂价）

3、交货期：预付款到45天发货

4、付款方式：预付50%生产，45天完工后购方可以来供方工厂验收货物，合格后再付50%发货。

5、预验收(均由乙方免费提供)

5.1验收地点：可在供方公司，各部件均可以在测试台分别测试验收。

5.2验收时间：预付款到45天，如遇购方原因影响验收，则验收时间顺延

5.3 预验收项目、精度

5.3.1 磁粉制动器FZ2000.J/Y：

5.3.1.1静态检验：

| 检验项目 | 标准值 | 实际测量值 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴径X键槽 |  |  |  |  |
| 中心高 |  |  |  |  |
| 安装孔尺寸 |  |  |  |  |
| 外观、油漆 |  |  |  |  |

5.3.1.2动态测试：（检测设备：60000N.m动态试验台，转速66RPM）

空载测试，空载扭矩不得超过3%X额定扭矩，不得有异常振动、噪音。

| 检验项目 | 标准值 | 实际测量值 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载转矩 |  |  |  |  |
| 噪音 |  |  |  |  |

加载测试，最大扭矩在额定电流（3A）时不低于110%X额定扭矩，

| 检验项目 | 标准值 | 实际测量值 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大扭矩 |  |  |  |  |

加载测试，电流在各平分点时分别记录各点扭矩，待扭矩稳定是，上下误差不超过±1%X额定扭矩

| 激磁电流A | 扭矩N.m | 波动N.m | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

5.3.2 转矩转速传感器ZJ-2000AE

5.3.2.1静态检验：

| 检验项目 | 标准值 | 实际测量值 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴径X键槽 |  |  |  |  |
| 中心高 |  |  |  |  |
| 安装孔尺寸 |  |  |  |  |
| 外观、油漆 |  |  |  |  |

5.3.2.2静态校准：（校准设备：5000N.m扭矩标准机，精度0.03%）

项目：正向、卸载；反向、卸载。

精度：误差小于0.2%F.S

校准点：

| 标准机 扭矩N.m | TS-3000转矩转速功率采集仪 | 误差 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正向加载 | 正向卸载 | 反向加载 | 反向卸载 |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10% |  |  |  |  |  |  |
| 20% |  |  |  |  |  |  |
| 30% |  |  |  |  |  |  |
| 40% |  |  |  |  |  |  |
| 50% |  |  |  |  |  |  |
| 60% |  |  |  |  |  |  |
| 70% |  |  |  |  |  |  |
| 80% |  |  |  |  |  |  |
| 90% |  |  |  |  |  |  |
| 100% |  |  |  |  |  |  |

5.3.3仪表

分别打开各仪表，并与相对应的传感器（磁粉制动器）相连，设定好参数，观察显示是否正常。

仪表、标准机柜外表良好

5.3.4整机验收

供方提供类似被测电机，安装于成套测试台，进行加载动态测试，观察加载、显示是否正常，有无异常振动、噪音。

5.3.5乙方提供出厂资料：

转矩转速传感器的校准报告（兰菱公司出具，如需第三方CANS认证需每台另加3500元认证费，时间需15天）

磁粉制动器 测试报告

机械、仪表、软件使用说明书

合格证、三包证。

6、最终验收

在购方工厂购方自行调试完成，购方对设备的机械、电气、软件进行最终验收。（软件可在预验收时提前确认）

7、售后服务

测功机在发货之日起三包15个月或者自行调试结束起三包12个月（先到者为准），所有部件、仪表如出现故障（非人为造成）一律实行三包，能快递更换的快递更换（材料供方提供，购方负责邮费），能够电话解决的电话解决，供方有义务提供电话、视频等远程支持。非供方原因造成的设备故障，将按成本收取材料费。三包期后供方将收取材料费，邮费由购方负责。

8、调试培训

购方可来人到供方公司学习安装、使用、维护等相关知识，供方有义务提供视频及远程指导安装、调试、使用、维护。

购方:                          （盖章）

代表：

电话：                          传真：

日期：

供方：江苏兰菱机电科技有限公司（盖章）

代表：顾耸智 13962700160

电话：0513-88801555           传真：0513-88801556

日期：2019.06.27

附图：第三方CANS认证（需另外付费）