过程分析成套系统配置

技

术

方

案

潍坊华分赛瑞分析仪器技术股份有限公司

2020年03月25日

在线分析系统方案

方案一、在线分析仪及预处理系统配置（标准版）

| 位号 |  | 用 途 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 分析仪表 | 电化学式氧分析器 | 型号：SR-2030 量程：0－25% 输出：4－20mA | 2台 | 关键零部件采用德国PK品牌。 |
|  | 热导式氢分析器 | 型号：SR-2050 量程：0－10% 输出：4－20mA | 2台 |  |
|  | 硫化氢检测仪 | 型号：SR-3000 量程：0－300ppm 输出：4－20mA | 2台 |  |
|  | 红外线甲烷分析仪 | 型号：SR-2000 量程：0－10% 输出：4－20mA | 2台 |  |
| 取样系统 | 取样探杆 | SR03-0141 材质：不锈钢 | 14个 |  |
|  | 安装附件 | 法兰、螺栓、密封垫等 | 14套 |  |
| 取样管线 | 四氟管 | Φ10 材质： PTFE | 165米 |  |
| 预处理系统 | 球阀 | Φ14 材质：不锈钢 | 2个 |  |
|  | 球阀 | Φ6 材质：不锈钢 | 2个 |  |
|  | 电磁阀 | SR03-016603 品牌：上海巨良 | 3个 |  |
|  | 水洗涤罐 | SR03-0030B 品牌：华分赛瑞 | 2个 |  |
|  | 通用过滤器 | SR03-0041D 品牌：华分赛瑞 | 2个 |  |
|  | 防腐抽气泵 | SR03-002088 品牌：德国PK | 2个 |  |
|  | 双通道电子冷凝器 | SR03-0080 品牌：华分赛瑞 | 2个 |  |
|  | 积水器 | SR03-0190A 品牌：华分赛瑞 | 2个 |  |
|  | 蠕动泵 | SR03-009934 品牌：保定迪创 | 2个 |  |
|  | 干燥器 | SR03-0070A 品牌：华分赛瑞 | 4个 |  |
|  | 脱硫器 | SR03-0060A 品牌：华分赛瑞 | 4个 |  |
|  | 精密过滤器 | SR03-016115 品牌：德国PK | 4个 |  |
|  | 仪表流量计 | SR03-016254 0.1-1L/min | 2个 |  |
|  | 放空流量计 | SR03-002167 0.5-5L/min | 2个 |  |
|  | 标定阀组 | 标气切换阀、标气接口 | 8套 |  |
|  | 附件 | 卡套接头、三通、穿板接头、直通、丝头、管路等 全不锈钢材质 | 若干 |  |
|  | 安全排污系统 | 安全排污器、集成管路等 | 2套 |  |
|  | 阻火放空系统 | 安全放空帽、阻火器 | 2套 |  |
|  | 碳钢机柜 | 前后开门，前门带视窗，防尘防腐。 材质：碳钢喷塑。 尺寸：2200*800*600mm。 | 2台 |  |

若采用不锈钢机柜，机柜尺寸是2200*800*600mm。

系统消耗物品：

仪表：仅仪表内部安全过滤器，需定期更换。预处理系统：仅过滤器滤芯、试剂、密封件需定期更换。

方案二、在线分析仪及预处理系统配置（低配版）

| 位号 |  | 用 途 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 分析仪表 | 电化学式氧分析器 | 型号：SR-2030 量程：0－25% 输出：4－20mA | 2台 | 关键零部件采用德国PK品牌。 |
|  | 热导式氢分析器 | 型号：SR-2050 量程：0－10% 输出：4－20mA | 2台 | 关键零部件采用国产深国安品牌。 |
|  | 硫化氢检测仪 | 型号：SR-3000 量程：0－300ppm 输出：4－20mA | 2台 |  |
|  | 红外线甲烷分析仪 | 型号：SR-2000 量程：0－10% 输出：4－20mA | 2台 |  |
| 取样系统 | 取样探杆 | SR03-0141 材质：不锈钢 | 14个 |  |
|  | 安装附件 | 法兰、螺栓、密封垫等 | 14套 |  |
| 取样管线 | 四氟管 | Φ10 材质： PTFE | 165米 |  |
| 预处理系统 | 球阀 | Φ14 材质：不锈钢 | 2个 |  |
|  | 球阀 | Φ6 材质：不锈钢 | 2个 |  |
|  | 通用过滤器 | SR03-0041D 品牌：华分赛瑞 | 2个 |  |
|  | 防腐抽气泵 | SR03-002088 品牌：德国PK | 2个 |  |
|  | 双通道电子冷凝器 | SR03-0080 品牌：华分赛瑞 | 2个 |  |
|  | 积水器 | SR03-0190A 品牌：华分赛瑞 | 2个 |  |
|  | 干燥器 | SR03-0070A 品牌：华分赛瑞 | 2个 |  |
|  | 脱硫器 | SR03-0060A 品牌：华分赛瑞 | 2个 |  |
|  | 精密过滤器 | SR03-016115 品牌：德国PK | 4个 |  |
|  | 仪表流量计 | SR03-016254 0.1-1L/min | 2个 |  |
|  | 放空流量计 | SR03-002167 0.5-5L/min | 2个 |  |
|  | 标定阀组 | 标气切换阀、标气接口 | 8套 |  |
|  | 附件 | 卡套接头、三通、穿板接头、直通、丝头、管路等 全不锈钢材质 | 若干 |  |
|  | 安全排污系统 | 安全排污器、集成管路等 | 2套 |  |
|  | 阻火放空系统 | 安全放空帽、阻火器 | 2套 |  |
|  | 碳钢机柜 | 前后开门，前门带视窗，防尘防腐。 材质：碳钢喷塑。 尺寸：2200*800*600mm。 | 2台 |  |

若采用不锈钢机柜，机柜尺寸是2200*800*600mm。

此方案为低配版，仪表关键零部件采用国产产品，表的性价比高，但性能、稳定性及使用寿命不如标准版中的进口产品。预处理也做了精简，处理能力较标准版有所下降，可能会导致仪表维护量增加及使用寿命的减少。

系统消耗物品：

仪表：仅仪表内部安全过滤器，需定期更换。预处理系统：仅过滤器滤芯、试剂、密封件需定期更换。