在线分析小屋方案

潍坊华分赛瑞分析器器技术股份有限公司

2020年08月12日

在线分析小屋报价清单

本方案根据客户提供的数据和跟客户沟通了解到的数据，针对性的进行系统设计，实现的正确匹配与合理组合，使所供产品能很好适应行业气体分析的特殊工艺要求。

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线分析小屋 | 型号：SRXW-SS2017NN 材料：外墙不锈钢304，内墙不锈钢304； 尺寸：2000*1700*2750mm（长*宽*高）。 | 1套 |  |

在线分析小屋简介

1、概述
　　现场分析房是化学工厂及其它工艺现场的露天设备，安放于工业现场，房内安装有化工工艺所需的防爆成分分析仪表及防爆控制仪表，并配备有供电、接线、通风、照明电路及分析仪表所需载气、标准气、控制屏等基本设施。分析房不仅为现场分析仪表提供了恒温、等电位屏蔽的安全工作场所，更重要的是它将分析仪表、样品预处理及样品回收系统集成于一体，为分析仪表的现场安装、投运及维护提供了极大的方便。
2、应用领域
　　分析小屋适用于对生产流程中的物料成分和含量进行连续自动的现场测量、分析和控制，能满足在线分析仪表成套系统所要求的特殊环境条件，如温度、湿度、防尘防爆等，可广泛用于石油、炼化、冶金、轻工、医药、生化等行业具有可燃性气体的危险场所。
3、结构及技术参数
●	 为12#槽钢焊接框架式结构

●	 外形尺寸（可定制）：2000*1700*2750（长宽高）

●	 内外墙及屋顶由π 型钢板拼装铆接而成

●	 屋顶采用4mm 厚不锈钢板，结构负载能力为 750Kg／m²

●	 外墙采用1.5mm 厚不锈钢板，结构负载能力为 250Kg／m²

●	 内墙采用1.5mm 厚碳钢板，结构负载能力为250Kg／m²

●	 屋顶为斜面结构

●	 内外墙及屋顶和房顶之间填充70-80mm 厚阻燃保温材料

●	 门为外开型非折叠结构，并设有钢化玻璃观察窗

●	 带阻尼限位闭门器和推杆式逃生锁

●	 地板： 厚花纹钢板，上铺防静电阻火橡胶地板

●	 屋顶装有起重用吊耳

●	 小屋密闭、防雨、防尘、隔热，外壳防护等级为IP65

●	 小屋外面设有气瓶固定支架和气瓶护栏

●	 小屋外面设有遮雨檐，向外800mm

●	 小屋外有电器总接地端子及外壳接地端子

设计：02                         审核：01