Estimado (a) cliente, muchas gracias por su consulta. A continuación, le adjuntamos la cotización de la trituradora de dos ejes. Quedamos atentos a sus comentarios.

Nombre del producto/especificaciones: Trituradora de doble eje CR-3280

Precio unitario: 285000.00(RMB)

Cantidad:1set

Parámetros Técnicos:

Potencia: Trifásico, 380V 50HZ

Motor: 40HP*2

Engranaje: dos sets de engranajes ZQ650

Tamaño de la cámara de trituración: 800*600mm

Tamaño de alimentación: 960*760mm

Cantidad de cuchillas: 19 piezas de cuchillas fijas, 19 piezas de cuchillas giratorias 19

Tamaño de cuchillas rotativas: Ø320*40mm

Material de las cuchillas: SKD-11

Velocidad de rotación: 15/20RPM

Tamaño total de la máquina: Largo 3350*Ancho 1600*Alto 2800MM

Equipado con dispositivo de protección contra sobrecalentamiento para evitar que el motor se sobrecargue y se dañe.

Equipado con una función de retroceso para prolongar la vida útil de la cuchilla y el motor.

Características Estructurales:

Estructura del doble eje: cuenta con herramientas de corte variados, se puede cambiar el ángulo cuando se combina con el eje del cortador, ahorrando energía de corte, fuerte fuerza de corte y fuerte capacidad de trituración.  se puede cambiar el ángulo con el eje del cortador, lo que ahorra energía de corte, y a la vez logra una gran fuerza de corte y capacidad de trituración.

Las cuchillas están fabricadas en acero especial que ha pasado por un proceso de tratamiento térmico, para lograr que tenga una larga vida útil. Las cuchillas son reemplazables y pueden ser recicladas para utilizarse después después de soldadura.

Gracias a que utiliza un sistema de transmisión de engranajes, el motor es la estructura de transmisión, y puede operan a alta potencia y revoluciones de baja velocidad con alto par de torsión.

El engranaje de gran transmisión está hecho de acero especial y tiene una larga vida útil después de haber sido endurecido por tratamiento térmico.

Utiliza lubricación con aceite, su operación conveniente, emite bajo nivel de ruido, torque fuerte y larga vida útil.

Diseño de par de baja velocidad, bajo nivel de ruido, baja emisión de polvo, mejorando enormemente el entorno de trabajo.