Опросный лист на фасовочное и упаковочное оборудование.

| Наименование "Покупателя" | ОАО «Речицкий текстиль» |
| --- | --- |
| представитель | должность | Начальник ОУА |
|  | Ф.И.О. |  | Пашковский Денис Александрович |
| Местонахождение |  | Беларусь, Гомельская обл. г.Речица |
| Характеристики продукта (указать все, если несколько) |
| - наименование продукта | Махровые полотенца, простыни, халаты |
| - размеры (ДхШхВ, мм) | См. согласно таблицы тех.хар-к изделий |
| - конфигурация | Прямой параллелепипед |
| - вес единицы продукта (гр) | См. согласно таблицы тех.хар-к изделий |
| - пыльность | Хлопковая пыль в пределах 2,0 ПДК |
| - вес упаковки (гр) | См. согласно таблицы тех.хар-к изделий |
| Производительность |
| - упаковок/мин | Индивид.уп. – 5000 в смену / не менее 15 в мин Групповая уп. – 600-700 в смену / не менее 1,5 уп. в мин |
| - длительность смены (ч) | 8 |
| - количество смен | 2 |
| Требования к упаковке |
| - вид упаковочного материала (состав, толщина мкм) | PE, PP, PET, РР/РЕ – уточняется в ходе проработки проекта, приветствуются рекомендации поставщика оборудования |
| - размеры готового пакета/упаковки (ДхШхВ мм) | См. согласно таблицы тех.хар-к изделий |
| - простановка даты | Нет |
| - форма пакета/упаковки ("подушка", гассет, "дой пак" и т.п.) | Подушка – для индивидуальной упаковки Гассет – для групповой транспортной упаковки |
| Характеристики помещения |
| - этаж | 2 этаж |
| - высота*длина*ширина (мм) | 5 800 * 17 740 * 9 090 |
| - оконные проемы (размеры) | Ш 1800 В 2950 |
| - дверные проемы (размеры) | Ш 2200 В 2300, лифт – Ш 1620 В 2200 (глубина 2260) |
| - типы полов | Бетонные наливные |
| Наличие в помещении другого оборудования |
| - необходимость/возможность совместной работы | Стеллажи, столы |
| Требования по электроснабжению |
| напряжение | 220 1 фаза |
| частота | 50 |
| - параметры эл. тока (тип) | переменный |
| - наличие заземляющего контура | да |
| - перепады напряжения | нет |

Предполагаемые схемы решаемых закупаемым оборудованием задач по упаковке:

- Максимальная

- Максимальная минус

- .Оптимальная

- .Минимальная (возможно ли использовать одну и ту же единицу оборудования для индивидуальной и групповой упаковки)

*индивидуальная упаковка с миниперфорацией для выхода воздуха

** возможность формирования пачки:

- из изделий без индивидуальной упаковки;

- из изделий в индивидуальной упаковке (пакет)

- из изделий в жесткой упаковке (сувенирные коробки)

Таблица технических характеристик изделий для упаковки

| Вид изделия для упаковки | для индивидуальной упаковки | для групповой/транспортной упаковки |
| --- | --- | --- |
|  | размер, мм | вес, гр | кол-во, шт | размер, мм | вес, гр |
|  | Д | Ш | В | В* | мин | макс |  | Д | Ш | В | В* | мин | макс |
| Полотенце махровое 50х30 | 300 | 170 | 8 | 5 | 57 | 95 | 20 | 300 | 170 | 180 | 150 | 1140 | 1900 |
| Полотенце махровое 67х40 | 340 | 210 | 20 | 15 | 110 | 160 | 10 | 340 | 210 | 155 | 120 | 1100 | 1600 |
| Полотенце махровое 80х40 | 280 | 210 | 30 | 20 | 130 | 190 | 10 | 280 | 210 | 240 | 170 | 1300 | 1900 |
| Полотенце махровое 50х90 | 300 | 260 | 30 | 20 | 170 | 270 | 10 | 300 | 260 | 230 | 180 | 1700 | 2700 |
| Полотенце махровое 67х150 | 350 | 275 | 50 | 30 | 380 | 555 | 5 | 350 | 275 | 220 | 170 | 1900 | 2775 |
| Полотенце махровое 80х160 | 410 | 270 | 60 | 35 | 500 | 750 | 5 | 410 | 270 | 240 | 200 | 2500 | 3750 |
| Полотенце махровое 100*175 | 340 | 300 | 70 | 50 | 730 | 1000 | 4 | 340 | 300 | 240 | 190 | 2920 | 4000 |
| Простынь махровая 208*150 | 390 | 340 | 100 | 80 | 1000 | 1300 | 3 | 390 | 340 | 240 | 170 | 3000 | 3900 |
| Простынь махровая 208*200 | 380 | 350 | 120 | 95 | 1250 | 1800 | 3 | 380 | 350 | 288 | 200 | 3750 | 5400 |
| Халат махровый | 350 | 430 | 140 | 110 | 1000 | 2000 | 1 | 350 | 430 | 140 | 110 | 1000 | 2000 |

В* -  приблизительная высота при использовании механизма прижима

Требования у маркировке

| Кол-во этикеток [шт./мин]: | в зависимости от скорости упаковки |
| --- | --- |
| Тип этикетки [бум, термо, прозрач итд]: | термотрансферт самоклейкий или бумага самоклекая |
| Форма этикетки [круг, прямоуг итд]: | прямоугольник |
| Размер этикетки [мм]: | 50х100 |
| Место нанесения этикетки [сверху, снизу, сбоку]: | сбоку или сверху |

# Text boxes

Печать и маркировка этикеткой с СИ (датаматрикс)

Складывание

изделия

Индив.
упаковка*

Формирование

пачки**, считывание этикеток

Упаковка пачки

с/без пресовкой

с/без термоусадки

Печать и маркировка

этикетки с агрегационным кодом

Печать и маркировка

этикеткой с СИ (датаматрикс)

Индив.
упаковка*

Формирование

пачки**, считывание этикеток

Упаковка пачки

с/без пресовкой

с/без термоусадки

Печать и маркировка

этикеткой с агрегационным кодом

Сложенное изделие

Сложенное и промаркированное изделие

Индив.
упаковка*

Формирование

пачки**, считывание этикеток

Упаковка пачки с/без  пресовкой

с/без термоусадки

Печать и маркировка

этикеткой с агрегационным кодом

Упаковка пачки

с пресовкой

с/без термоусадки

Индив.
упаковка*

Сформированная и промаркированная пачка

Сложенное и промаркированное изделие