一、HRM1700石粉立式磨技术参数

  - 磨盘直径：φ1700mm

  - 磨辊直径：φ1400mm

  - 磨盘转速：～34.7rpm

  - 主电机：Y450-6 （315Kw ，10000v 50Hz可按用户要求)

  - 产量：20T/H(石灰石)

  - 最大入料料度：  Max≤25mm

  - 电动机（分离器）型号：YVF2-280S-8（变频）  37Kw ，

  - 分离器转速：50～250r/min

  - 入磨温度：≤300°C

10.出磨温度：≤80°C～95°C

11.入磨物料水份：≤15%

12.出磨物料水份：≤1%

13.风量：～75000m3/h

14.压降：4.5～5.5KPa

15.液压系统压力：8～12MPa

16.减速机：MLX30  I=25.4

17.稀油站型号：XYZ-200

18.液压站型号：HY17-22

# 二、 技术要求和技术规范

## 1.1HRM1700石灰石立磨主要技术性能及要求

|  | 工程号： 设备号： 子项名称：HRM1700M | 投标号： 制造厂： 日期： |
| --- | --- | --- |
| 用途 |  | 用于粉磨石灰石 |
| 设备名称 |  | 石粉立磨 |
| 数量 | 台 | 1 |
| 1. 性能参数 |  | HRM1700 |
| 生产能力 | t/h | 18--21 |
| 进料粒度 | mm | ≤25 |
| 成品细度 | 80μm筛 |  |
| 物料容重 | t/m3 |  |
| 出料水分 | % | 1% |
| 可磨性 | kWh/t |  |
| 磨机工作转速 | r/min | 35 |
| 磨机慢转速 | r/min | / |
| 允许入磨气体温度（max） | ℃ | 350 |
| 出磨气体温度 | ℃ | 80~95 |
| 入磨风量 | m3/h | 98000 |
| 出磨风量 | m3/h | 75000 |
| 磨盘旋向 |  | 从上往下，顺时针旋转 |
| 磨机进料口、排渣口、进风口和出风口等方向 |  | 按工艺布置要求确定 |
| 粉磨电耗 | KWH/t |  |
| 立磨整机重量 | t | 105 |
| 2. 技术说明 |  |  |
| 2.1磨体部分 |  |  |
| 2.1.1 磨辊 |  |  |
| 直径和宽度 | mm | Φ1400/450 |
| 材 质 |  | 高铬铸铁 |
| 数 量 |  | 2 |
| 重 量 | kg | 2100 |
| 衬板材质 |  | 高铬铸铁 |
| 数 量 | 块 | 8 |
| 重 量 | kg | 2448 |
| 磨 耗 | g/t物料 | 6 |
| 制造厂 |  | 江苏鹏飞集团 |
| 2.1.2磨辊润滑系统 |  | 浸油润滑 |
| 型 号 |  | / |
| 公称流量 | l/min | / |
| 油泵数量 |  | / |
| 电机型号 |  | / |
| 电机功率 | kW | / |
| 电加热器数量 |  | / |
| 电加热器功率 | kW | / |
| 冷却水耗量 | m3/h | / |
| 冷却水压力 | Pa | / |
| 电控箱 |  | / |
| 制造厂 |  | / |
| 2.1.3 磨盘 |  |  |
| 直 径 | mm | Φ2360 |
| 转 速 | r/min | 35 |
| 磨盘衬板材质 |  | 高铬铸铁 |
| 数 量 | 块 | 8 |
| 重 量 | kg | 2448 |
| 磨盘座材质 |  | ZG270-500 |
| 磨 耗 | g/t物料 | 6 |
| 喷嘴环材质 |  | 16Mn/焊接件 |
| 重 量 | kg | 340 |
| 2.1.4 拉紧装置 |  |  |
| 2.1.4.1液压缸与蓄能器 |  |  |
| 数 量 |  | 2 |
| 结构型式 |  | 液压弹簧式 |
| 缸 径 | mm | 250 |
| 氮气预压力(min) | MPa | 4.2 |
| 氮气预压力(max) | MPa | 6 |
| 工作压力 | MPa | 8~10 |
| 使用寿命 |  |  |
| 制造厂 |  |  |
| 2.1.4.2液压站 |  |  |
| 型 号 |  | D500 |
| 液压泵型号 |  | 10MCY14-1B |
| 压 力 | MPa | 14 |
| 流 量 | L/min | 14 |
| 功 率 | kw | 4 |
| 转 速 | r/min | 1440 |
| 电加热器数量 |  | 1 |
| 电加热器功率 | kW | 2 |
| 重 量 | kg | 480 |
| 制造厂 |  |  |
| 2.2 驱动装置 |  |  |
| 2.2.1主电机 |  |  |
| 型 号 |  | Y-450 |
| 功 率 | kw | 355 |
| 电 压 | v | 380 |
| 转 速 | r/min | 990 |
| 冷却风机电机功率 | kw |  |
| 检修最大起吊重量 | t | ~5 |
| 制造厂 |  |  |
| 重 量 | kg | ~4800 |
| 2.2.2 主减速器 |  | 按照重齿或南高齿配置参数 |
| 名 称 |  | 立式行星减速机 |
| 型 号 |  | MLX40 |
| 传递功率 | kW | 400 |
| 输入转速 | r/min | 990 |
| 输出转速 | r/min | 35 |
| 输出轴转向 |  | 从上往下，顺时针旋转 |
| 润滑油进出油管侧向 |  | 可按工艺要求 |
| 检修最大起吊重量 | t | 14 |
| 冷却水用量 | m³/h | / |
| 测温电控箱 | 有/无 | 有 |
| 制造厂 |  | 南高齿 |
| 重 量 | kg | 115000 |
| 平面止推轴承数量、材质 |  | 巴氏合金 |
| 2.4主减速器油站 |  |
| 型 号 |  | XYZ-200 |
| 低压油泵数量 |  | 2 |
| 电机型号 |  | Y132M-4 |
| 电机功率 |  | 7.5 |
| 低压公称流量 | l/min | 200 |
| 高压泵电机型号、功率 |  | / |
| 压 力 | MPa | / |
| 高压油量 | l/min | / |
| 高压油泵数量 |  | / |
| 电加热器数量 |  | 8 |
| 电加热器功率 | kW | 24 |
| 冷却水耗量 | m3/h | 15 |
| 冷却水压力 | MPa | 0.4 |
| 电控箱 |  | 含 |
| 制造厂 |  |  |
| 重 量 | kg | 3200 |
| 2.5 分离器（选粉机） |  | 变频调速 |
| 型 号 |  | HRM17-01 |
| 调速范围 | r/min | 50~260 |
| 叶片数量 |  | 80 |
| 叶片材质 |  | 耐磨钢 |
| 电机型号 |  | YVF2-280S-8 |
| 功率 | kW | 37 |
| 手动干油站 |  |  |
| 型号 |  | SGZ-8 |
| 生产厂家 |  |  |
| 设备总重 | kg | 10 |
| 2.7 磨辊拆卸及磨内检修装置(附件) |  |  |
| 2.9排渣装置 |  | 配套 |
| 型 号 |  |  |
| 重 量 | kg |  |
| 2.9.1传动装置 |  |  |
| 电机型号 |  |  |
| 功率 |  |  |
| 设备重量 | kg | 95000 |
| 制造标准 |  |  |
| 电动机及其他电气元件: |  |  |
| 制造标准 |  | GB |
| 防护等级 |  |  |
| 绝缘等级 |  | F |

三、HRM1700型立式磨设备供货范围

| 序号 | 名称 | 规格、材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磨辊装置 | 组合件 | 2 |
| 1 | 磨辊轴 | 40Cr | 2 |
| 2 | 辊芯 | QT40-17 | 2 |
| 3 | 辊套 | 高铬铸铁 | 2 |
| 二 | 传动臂 | 组合件 | 2 |
| 1 | 摇臂 | ZG270- 500 | 2 |
| 2 | 动臂 | ZG270- 500 | 4 |
| 3 | 轴 | 45 | 2 |
| 三 | 磨盘装置 | 组合件 | 1 |
| 1 | 盘座 | ZG270- 500 | 1 |
| 2 | 衬板 | 高铬铸铁 | 8 |
| 四 | 加压装置 | 组合件 | 2 |
| 1 | 主油缸 | 组合件 | 2 |
| 2 | 副油缸 | 组合件 | 2 |
| 五 | 选粉装置 | 组合件 | 1 |
| 1 | 转子 | 焊接件 | 1 |
| 2 | 转子轴 | 45 | 1 |
| 3 | 电机 | YVF2-280S-8 | 1 |
| 4 | 壳体 | 焊接件 | 1 |
| 六 | 传动装置 | 组合件 | 1 |
| 1 | 主电机 | YR450-6-315KW | 1 |
| 2 | 主减速机 | MLX30 | 1 |
| 3 | 联轴器及底座 | 套 | 1 |
| 七 | 中壳体部分 | 焊接件 | 1 |
| 八 | 下壳体部分 | 焊接件 | 1 |
| 九 | 减速机稀油站 | XYZ-200 | 1 |
| 十 | 高压油站 | YH17-22 | 1 |
| 十一 | 电器控制 | 套 | 1 |
| 十二 | 联结螺栓，地脚螺栓等 | 套 | 1 |

卖方提供包括主电机、主减速机及油站在内的全套磨机主机（包括辅助传动系统、电控、选粉系统、磨机与减速机联接用联轴器等）。即从入磨锁风阀至出料口、进风口法兰至出风口法兰、密封风机、辅传系统、操作平台、地脚螺栓、安装底板和垫铁、全部锚固件及低压控制系统等。

## 四、备件及专用工具

4.1一年备品备件

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 立式中速磨机 | HRM1700 | 1台 |  |
| 1 | 油缸密封件 |  | 套 | 2 |
| 2 | 液压系统密封圈 |  | 套 | 2 |
| 3 | 高压软管 |  | 根 | 2 |
| 4 | 液压过滤网 |  | 只 | 2 |

注：（该项包含在合同总价之内）

4.2供3年正常生产的备件价格明细表

单位：      万元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨盘衬板 | HRM17-0303 | 块 | 8 | 10.4 | 中国 | 鹏飞配套 |
| 2 | 蓄能器充气工具 |  | 套 | 1 | 0.08. | 中国 | 鹏飞配套 |
| 3 | 辊套 | HRM17-0410 | 只 | 2 | 11.2 | 中国 | 鹏飞配套 |
| 4 | 副油缸密封件 |  | 套 | 2 | 0.16 | 中国 | 合资品牌 |
| 5 | 加压油缸密封件 |  | 套 | 4 | 0.6 | 中国 | 备用 |
| 6 | 高压油泵 | 10MCY14-1B | 只 | 2 | 0.8 | 中国 | 启东高压 |
| 7 | 加压油站阀块组 |  | 套 | 1 | 1.6 | 中国 | 鹏飞配套 |
| 8 | 稀油站配套元件 |  | 套 | 1 | 0.8 |  | 北京华德 |
| 9 | 低压油泵 |  | 只 | 2 | 1.2 |  | 川润配置 |
| 10 | 液压系统密封圈 |  | 套 | 1 | 0.08 |  | 鹏飞配套 |
| 11 | 磨棍轴承 |  | 只 | 4 | 5.6 | 中国 | 哈，瓦，洛 |
| 12 | 分离器轴承 |  | 套 | 2 | 1.2 |  | 哈，瓦，洛 |
| 13 | 高压液压接头 |  | 套 | 8 | 0.04 |  | 鹏飞配套 |
| 14 | 高压软管 |  | 根 | 8 | 0.32 |  | 鹏飞配套 |
| 15 | 过滤器滤片 |  | 片 | 200 | 1.2 |  | 川润配置 |
| 16 | 联轴器柱销 |  | 套 | 1 | 0.2 |  | 鹏飞配套 |
| 17 | 传动三角带 | 25N3350 | 套 | 1 | 0.08 | 中国 | 绿象 |
| 18 | 测温热电阻 | PT100 | 根 | 4 | 0.16 | 中国 | 上仪 |
| 19 | 传动臂滑动轴承 |  | 只 | 4 | 1.6 |  | 鹏飞配套 |

注：（该项不包含在合同总价之内，作为三年内设备备件承诺价格）

4.3  设备安装专用工具

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定扳手 | M36；M42；M48；M56 | 件 | 4 |

- 价格：

此设备价格为FOB上海港价，报价为XXX美金。

联系人：张建玲

手机：+8615996613356 （WhatsApp,wechat）

邮箱： lovelylemon0513@yahoo.com

lovelylemon0513@gmail.com

pfzjl@pengfei.com.cn

江苏鹏飞集团股份有限公司

2021-11-29