- HRM1700石粉立式磨技术参数

- Technical parameter of HRM1700 limestone vertical mill

  - 磨盘直径：φ1700mm

Grinding disc diameter: φ1700mm

  - 磨辊直径：φ1400mm

Grinding roller diamater: φ1400mm

  - 磨盘转速：～34.7rpm

Rotary speed of grinding disc: ～34.7rpm

  - 主电机：Y450-6 （315Kw ，10000v 50Hz可按用户要求)

Main motor: Y450-6 （315Kw ，10000v 50Hz  It can be according to the requirements from the client)

  - 产量：20T/H(石灰石)

Output: 20tph (Limestone)

  - 最大入料料度：  Max≤25mm

Maximum feed size:  Max≤25mm

  - 电动机（分离器）型号：YVF2-280S-8（变频）  37Kw

Motor (Separator) model: YVF2-280S-8（Variable frequency）  37Kw

  - 分离器转速：50～250r/min

Separator rotary speed: 50～250r/min

  - 入磨温度：≤300°C

Feed temperature: ≤300°C

  - 出磨温度：≤80°C～95°C

Discharge temperature: ≤80°C～95°C

  - 入磨物料水份：≤15%

Material feed moisture: ≤15%

  - 出磨物料水份：≤1%

Material discharge moisture: ≤1%

  - 风量：～75000m3/h

Air quantity: ～75000m3/h

  - 压降：4.5～5.5KPa

Pressure drop: 4.5～5.5KPa

  - 液压系统压力：8～12MPa

Hydraulic system pressure: 8～12MPa

  - 减速机：MLX30  I=25.4

Reducer: MLX30  I=25.4

  - 稀油站型号：XYZ-200

Thin oil station model: XYZ-200

18.液压站型号：HY17-22

Hydraulic station model: HY17-22

# 技术要求和技术规范

- Technical requirements and specifications

## 1.1HRM1700石灰石立磨主要技术性能及要求

Main technical performance and requirements of HRM1700 limestone vertical mill

|  | 子项名称：HRM1700M Sub term name: HRM1700M |  |
| --- | --- | --- |
| 用途 Application: |  | 用于粉磨石灰石 Used for grinding limestone |
| 设备名称 Equipment name |  | 石粉立磨 Limestone powder vertical mill |
| 数量 Qty | 台 Unit | 1 |
| 性能参数 Performance and parameter |  | HRM1700 |
| 生产能力 Production capacity | t/h | 18--21 |
| 进料粒度 Feed size | mm | ≤25 |
| 成品细度 Finished product fineness | 80μm筛 |  |
| 物料容重 Material bulk density | t/m3 |  |
| 出料水分 Discharge moisture | % | 1% |
| 可磨性 Grindability | kWh/t |  |
| 磨机工作转速 Work rotary pseed of mill | r/min | 35 |
| 磨机慢转速 Slow rotary speed of mill | r/min | / |
| 允许入磨气体温度（max） Allowed feed air temperature(max) | ℃ | 350 |
| 出磨气体温度 Discharge air temperature | ℃ | 80~95 |
| 入磨风量 Feed air capacity | m3/h | 98000 |
| 出磨风量 Discharge air capacity | m3/h | 75000 |
| 磨盘旋向 |  | 从上往下，顺时针旋转 From up to down clockwise rotation |
| 磨机进料口、排渣口、进风口和出风口等方向 The directions for feed inlet, slage dischrge outlet, air inlet, air outlet of mill |  | 按工艺布置要求确定 It is confirmed according to the process arrangment requirements |
| 粉磨电耗 Grinding power consumption | KWH/t |  |
| 立磨整机重量 Weight for whole vertical mill | t | 105 |
| 技术说明 Technical specifications |  |  |
| 2.1磨体部分 Mill body part |  |  |
| 磨辊 Grinding roller |  |  |
| 直径和宽度 Diameter and width | mm | Φ1400/450 |
| 材 质 Material |  | 高铬铸铁 High chromium cast iron |
| 数 量 Qty |  | 2 |
| 重 量 Weight | kg | 2100 |
| 衬板材质 Liner material |  | 高铬铸铁 High chromium cast iron |
| 数 量 Qty | 块 | 8 |
| 重 量 Weight | kg | 2448 |
| 磨 耗 Mill consumption | g/t物料 g/t Material | 6 |
| 制造厂 Manufacturer |  | 江苏鹏飞集团 Jiangsu Pengfei Group |
| 2.1.2磨辊润滑系统 Grinding roller lubrication system |  | 浸油润滑 Oiled lubrication |
| 型 号 Model |  | / |
| 公称流量 Nominal flow | l/min | / |
| 油泵数量 Oil pump quantity |  | / |
| 电机型号 Motor model |  | / |
| 电机功率 Motor power | kW | / |
| 电加热器数量 Electric heater quantity |  | / |
| 电加热器功率 Electric heater power | kW | / |
| 冷却水耗量 Cooling water consumption | m3/h | / |
| 冷却水压力 Cooling water pressure | Pa | / |
| 电控箱 Electric control cabinet |  | / |
| 制造厂 Manufacturer |  | / |
| 磨盘 Grinding disc |  |  |
| 直 径 Diameter | mm | Φ2360 |
| 转 速 Rotary speed | r/min | 35 |
| 磨盘衬板材质 Grinding disc liner material |  | 高铬铸铁 High chromium cast iron |
| 数 量 Quantity | 块 Piece | 8 |
| 重 量 Weight | kg | 2448 |
| 磨盘座材质 Material grinding disc base |  | ZG270-500 |
| 磨 耗 Mill consumption | g/t物料 | 6 |
| 喷嘴环材质 Nozzle ring material |  | 16Mn/焊接件 16Mn/Welding parts |
| 重 量 Weight | kg | 340 |
| 拉紧装置 Tension device |  |  |
| 2.1.4.1液压缸与蓄能器 Hydraulic cylinder and energy accumulator |  |  |
| 数 量 Quantity |  | 2 |
| 结构型式 Structure type |  | 液压弹簧式 Hydraulic spring type |
| 缸 径 Cylinder diameter | mm | 250 |
| 氮气预压力(min) Nitrogen pre-pressure(min) | MPa | 4.2 |
| 氮气预压力(max) Nitrogen pre-pressure(max) | MPa | 6 |
| 工作压力 Working pressure | MPa | 8~10 |
| 使用寿命 Useful life |  |  |
| 制造厂 Manufacturer |  |  |
| 2.1.4.2液压站 Hudraulic station |  |  |
| 型 号 Model |  | D500 |
| 液压泵型号 Hudraulic pump model |  | 10MCY14-1B |
| 压 力 Pressure | MPa | 14 |
| 流 量 Flow | L/min | 14 |
| 功 率 Power | kw | 4 |
| 转 速 Rotary speed | r/min | 1440 |
| 电加热器数量 Eelctric heater quantity |  | 1 |
| 电加热器功率 Electric heater power | kW | 2 |
| 重 量 Weight | kg | 480 |
| 制造厂 Manufacturer |  |  |
| 驱动装置 Driving device |  |  |
| 2.2.1主电机 Main motor |  |  |
| 型 号 Model |  | Y-450 |
| 功 率 Power | kw | 355 |
| 电 压 Voltage | v | 380 |
| 转 速 Rotary speed | r/min | 990 |
| 冷却风机电机功率 Cooling fan motor power | kw |  |
| 检修最大起吊重量 Maximum lifting weight for maintenance | t | ~5 |
| 制造厂 Manufacturer |  |  |
| 重 量 Weight | kg | ~4800 |
| 2.2.2 主减速器 Main reducer |  | 按照重齿或南高齿配置参数 According to Chongqing gearbox or Nanjing high-efficiency matches the paramater |
| 名 称 Name |  | 立式行星减速机 Vertical planetary reducer |
| 型 号 Model |  | MLX40 |
| 传递功率 Transmission power | kW | 400 |
| 输入转速 Inout rotary speed | r/min | 990 |
| 输出转速 Output rotary speed | r/min | 35 |
| 输出轴转向 Output shaft rotation |  | 从上往下，顺时针旋转 From up to down clockwise rotation |
| 润滑油进出油管侧向 Lateral direction of lubricatant inlet and outlet pipe |  | 可按工艺要求 According to the process requirements |
| 检修最大起吊重量 Maximum lifting weight for maintenance | t | 14 |
| 冷却水用量 Cooling water consumption | m³/h | / |
| 测温电控箱 Electric control cabinet for temperature measurement | 有/无 Yes/No | 有 Yes |
| 制造厂 Manufacturer |  | 南高齿 Nanjing High-efficiency |
| 重 量 Weight | kg | 115000 |
| 平面止推轴承数量、材质 Plain thrust bearing quantity and material |  | 巴氏合金 Babbitt alloy |
| 2.4主减速器油站 Main reducer oil station |  |
| 型 号 Model |  | XYZ-200 |
| 低压油泵数量 Low pressure oil pump quantity |  | 2 |
| 电机型号 Motor model |  | Y132M-4 |
| 电机功率 Motor power |  | 7.5 |
| 低压公称流量 Low pressure nominal flow | l/min | 200 |
| 高压泵电机型号、功率 High pressure motor model and power |  | / |
| 压 力 Pressure | MPa | / |
| 高压油量 High pressure oil capacity | l/min | / |
| 高压油泵数量 High pressure oil pump quantity |  | / |
| 电加热器数量 Electric heater quantity |  | 8 |
| 电加热器功率 Electric heater power | kW | 24 |
| 冷却水耗量 Cooling water consumption | m3/h | 15 |
| 冷却水压力 Cooling water pressure | MPa | 0.4 |
| 电控箱 Electric control cabinet |  | 含 Including |
| 制造厂 Manufacturer |  |  |
| 重 量 Weight | kg | 3200 |
| 2.5 分离器（选粉机） Separator (Classifier) |  | 变频调速 Variable frequency and speed regulation |
| 型 号 Model |  | HRM17-01 |
| 调速范围 Speed regulation scope | r/min | 50~260 |
| 叶片数量 Impeller quantity |  | 80 |
| 叶片材质 Impeller material |  | 耐磨钢 Wear-resistant steel |
| 电机型号 Motor model |  | YVF2-280S-8 |
| 功率 Power | kW | 37 |
| 手动干油站 Manual grease station |  |  |
| 型号 Model |  | SGZ-8 |
| 生产厂家 Manufacturer |  |  |
| 设备总重 Total equipment weight | kg | 10 |
| 2.7 磨辊拆卸及磨内检修装置(附件) Grinding roller disassembe and the maintenance device in the mill (Appendix) |  |  |
| 2.9排渣装置 Slag discharging device |  | 配套 Matched |
| 型 号 Model |  |  |
| 重 量 Weight | kg |  |
| 2.9.1传动装置 Driving device |  |  |
| 电机型号 Motor model |  |  |
| 功率 Power |  |  |
| 设备重量 Equipment weight | kg | 95000 |
| 制造标准 Manufacturing standards |  |  |
| 电动机及其他电气元件: Motor and other electric elements: |  |  |
| 制造标准 Manufacturing standards |  | GB |
| 防护等级 Protection grade |  |  |
| 绝缘等级 Insulation grade |  | F |

- HRM1700型立式磨设备供货范围

- Scope of supply for HRM1700 type vertical mill equipment

| 序号 No. | 名称 Name | 规格、材质 Specification and material | 数量 Quantity |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磨辊装置 Grinding disc device | 组合件 Assembly parts | 2 |
| 1 | 磨辊轴 Grinding roller shaft | 40Cr | 2 |
| 2 | 辊芯 Roller core | QT40-17 | 2 |
| 3 | 辊套 Roller sleeve | 高铬铸铁 High chromium cast iron | 2 |
| 二 | 传动臂 Transmission arm | 组合件 Assembly parts | 2 |
| 1 | 摇臂 Rocker arm | ZG270- 500 | 2 |
| 2 | 动臂 Movable arm | ZG270- 500 | 4 |
| 3 | 轴 Shaft | 45 | 2 |
| 三 | 磨盘装置 Grinding disc device | 组合件 Assembly parts | 1 |
| 1 | 盘座 Disc base | ZG270- 500 | 1 |
| 2 | 衬板 Liners | 高铬铸铁 High chromium cast iron | 8 |
| 四 | 加压装置 | 组合件 Assembly parts | 2 |
| 1 | 主油缸 Main oil cylinder | 组合件 Assembly parts | 2 |
| 2 | 副油缸 Auxiliary oil cylinder | 组合件 Assembly parts | 2 |
| 五 | 选粉装置 Separating device | 组合件 Assembly parts | 1 |
| 1 | 转子 Rotor | 焊接件 Welding parts | 1 |
| 2 | 转子轴 Rotor shaft | 45 | 1 |
| 3 | 电机 Motor | YVF2-280S-8 | 1 |
| 4 | 壳体 Shell body | 焊接件 Welding parts | 1 |
| 六 VI | 传动装置 Driving device | 组合件 Assembly parts | 1 |
| 1 | 主电机 Main motor | YR450-6-315KW | 1 |
| 2 | 主减速机 Main reducer | MLX30 | 1 |
| 3 | 联轴器及底座 Coupling and base | 套 Set | 1 |
| 七 VII | 中壳体部分 Medium shell body part | 焊接件 Welding parts | 1 |
| 八 VIII | 下壳体部分 Lower shell body part | 焊接件 Welding parts | 1 |
| 九 IX | 减速机稀油站 Reducer thin oil station | XYZ-200 | 1 |
| 十 X | 高压油站 High pressure oil station | YH17-22 | 1 |
| 十一 XI | 电器控制 Electric control | 套 Set | 1 |
| 十二 XII | 联结螺栓，地脚螺栓等 Connection bolts, foundation bolts | 套 Set | 1 |

卖方提供包括主电机、主减速机及油站在内的全套磨机主机（包括辅助传动系统、电控、选粉系统、磨机与减速机联接用联轴器等）。即从入磨锁风阀至出料口、进风口法兰至出风口法兰、密封风机、辅传系统、操作平台、地脚螺栓、安装底板和垫铁、全部锚固件及低压控制系统等。

The seller supply the complete mill main machine including main motor, main reducer and oil station (Including auxiliary driving system, electric control, separating system, the connection coupling between mill and reducer). That mean from feed airlock valve to discharge outlet, air inlet flange to air outlet flange, sealing fan, auxiliary system, operation platform, foundation bolts, installation bottom plate, iron pad, complete anchors and low voltage control system.

## 备件及专用工具

- Spare parts and special tools

4.1一年备品备件

Spare parts for one year

| 序号 No. | 名称 Name | 规格 Specification | 单位 Unit | 数量 Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 立式中速磨机 Vertical medium speed mill | HRM1700 | 1台 One unit |  |
| 1 | 油缸密封件 Oil cylinder sealing part |  | 套 Set | 2 |
| 2 | 液压系统密封圈 Sealing ring fro hydraulic system |  | 套 Set | 2 |
| 3 | 高压软管 High pressure soft tube |  | 根 Piece | 2 |
| 4 | 液压过滤网 Hudraulic filtring net |  | 只 Piece | 2 |

注：（该项包含在合同总价之内）

Notes: This item has included in the contract total price.

4.2  设备安装专用工具

Special tools for installation

| 序号 No. | 名称 Name | 型号规格 Model and specification | 单位 Unit | 数量 Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定扳手 Fixed spanner | M36；M42；M48；M56 | 件 Piece | 4 |

- 价格：

此设备价格为FOB上海港价，报价为XXX美金。

THe equipment price is FOB Shanghai Port, and the quotation is XXX USD.

联系人：张建玲

手机：+8615996613356 （WhatsApp,wechat）

邮箱： lovelylemon0513@yahoo.com

lovelylemon0513@gmail.com

pfzjl@pengfei.com.cn

江苏鹏飞集团股份有限公司

2021-11-29