| Pour | Mr TCHOFFO JEAN BAPTISTE Tel: +237 99934721 Fax: Email:jtchoffo@yahoo.com |
| --- | --- |
| Date | 09/11/2012 |
| De: Molly Lee Tél: +86-371-67668558 Mob: +86-13676960829 Fax: 86-371-67662768 Email: hjsales23@hongjigroup.com Google Talk: mollylcm@gmail.com MSN: mollylcm@hotmail.com Skype: mollylcm |

I:QUOListe de prix

⑴

| Description | Modèle | Qté | Prix unitaire d’usine |
| --- | --- | --- | --- |
| Trémie | Créer soi-même |
| Alimentateur vibrant | ZSW-960x3800 | 1 | USD9355 |
| Concasseur à mâchoires | PEF600x900 | 1 | USD30645 |
| Transporteur à bande | B800x20m | 1 | USD4840 |
| Concasseur à percussion | PF-1214 | 1 | USD40323 |
| Transporteur à bande | B800x20m | 1 | USD4840 |
| Transporteur à bande | B650x22m | 1 | USD4268 |
| Tamis vibrant | 3YK1860 | 1 | USD15484 |
| Transporteur à bande | B500*20m | 1 | USD3220 |
| Transporteur à bande | B500*20m | 1 | USD3220 |
| Transporteur à bande | B500*20m | 1 | USD3220 |
| Montant d’usine | USD119415 |

II:SPECIFICATIONS

Référence des données techniques des machines ci-dessus

| Modèle | ZSW-960x3800 |  |
| --- | --- | --- |
| Dimension de réservoir nourrice (mm) | 960*3800 |  |
| Taille max de nourrice (mm) | 500 |  |
| Capacité de traitement (t/h) | 90-200 |  |
| Puissance (kw) | 11 |  |
| Poids (kg) | 3980 |  |
| Dimension ensemble(mm) | 3882*2224*2121 |  |

| Modèle | PEF600×900 |  |
| --- | --- | --- |
| Puissance(kw) | 75 |  |
| Taille max de nourrice (mm) | 480 |  |
| Champ de réglage (mm) | 75-200 |  |
| Capacité de production (m³/h) | 40-120 |  |
| Vitesse de rotation de l'arbre principal (r/min) | 255 |  |
| Dimension ensemble (1×w×h)(mm) | 2792×2168×2250 |  |
| Poids (kg) | 17600 |  |

| Largeur de la courroie (mm) | 500 | 650 | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur de ceinture(m) /Puissance (kw) | ≤12/3 | ≤12/4 | ≤6/4 |  |
| Longueur de ceinture (m) / Puissance (kw) | 12∽20/ 4∽5.5 | 12∽20/5.5 | 6∽15/5.5 |  |
| Longueur de ceinture (m) / Puissance (kw) | 20∽30/ 5.5∽7.5 | 20∽30/ 7.5∽11 | 15∽30/ 7.5∽15 |  |
| Vitesse de ceinture (m/s) | 1.3∽1.6 | 1.3∽1.6 | 1.3∽1.6 |  |
| Capacité(t/h) | 40∽80 | 131∽323 | 278∽546 |  |

| Modèle | PF-1214 |  |
| --- | --- | --- |
| Spécification(mm) | Φ-1250×1400 |  |
| Taille de l'ouverture d'alimentation (mm) | 400×1430 |  |
| Taille max de nourrice (mm) | 400 |  |
| Capacité(t/h) | 130-180 |  |
| Puissance(kw) | 160-200 |  |

| Modèle | 3YK1860 |  |
| --- | --- | --- |
| Taille de trémie d'alimentation (mm) | 3 |  |
| Taille max de nourrice (mm) | 5-200 |  |
| Capacité de traitement (t/h) | ≤400 |  |
| Puissance (kw) | 250-600 |  |
| Poids(kg) | 22 |  |
| Dimension ensemble(mm) | 9200 |  |

Ⅲ Conditions commerciales:

1. Délai de livraison : Dans 30 jous après la reception du prepayment.

2. Mode de paiement: Prépaiement: 30% de montant doit être payé en 5 jours ouvrables après la signature du contrat par TT. 70% du montant total doit être paye par TT après l'inspection et avant la livraison.

3.Guarantie: 100% tout neuf produit. Nous garantissons la qualité des machines pour une période d'un an à partir de la finition de l’opération d'essai (non compris les parties facilement dommageables). Mais la dépense d'aller à l'étranger des ingénieurs techniques doivent être payés par l'acheteur. .

4. Installation:. Si vous avez besoin de notre service d'installation. Nous enverrons un ingénieur technique pour à votre usine afin de guider l'installation et l’opération d'essai, et de former les travailleurs. Les dépenses devraient être payés par l'acheteur, y compris les visas, les billets aller-retour, l'assurance, le frais d'hôtel, la pension et le salaire de 80 dollars chaque jour.. 5.Emballage : Les marchandises seront delivers après le traitement antirouille et hydrofuge. Les petites pièces sont emballées dans la boîte en bois.
6.Nous fournirons le plan de fondation après la signature du contrat.

7.Period de validité: Cette cotation est valable dans 60 jours depuis l’émission.