Quote Sheet for 200m3/h bucket chain gold dredger

Dated: Nov.14, 2012.

Customer’s information

Customer’s name: Mr. GUILLERMO PENFOLD

Company: PENFOLD INTERNATIONAL TRADIG GROUP

Email:

Tel:

Fax：

Qingzhou Haiyang Ore Machinery CO.,Ltd.

Contact:

Mobile:+86-18253616354

Tel: +86-536-7572677

Fax: +86-536-7572877

Website:www.qzhaiyang.en.alibaba.com

www.washajixie.net

Factory Add 1: NO.99, Binhai Economy Development Zone, Weifang City,

Shandong Province, China.

Factory Add 2: NO.77, Huanglou Economy Development Zone,Qingzhou City,

Shandong Province, China.

- Fotos del producto para draga de cangilones con cadena de 200m3/h

- Especificación para draga de cangilones con cadena de 200m3/h

| Qingzhou Haiyang Ore Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
| --- |
| draga de cangilones de 20m y carga de trabajo de 200m3/h |
| Artículo | Especificación | Nota |
| Capacidad | 200m3/h |
|  | Hay 5 cúbicos de agua en la mezcla de 100 cúbicos arena, piedras y otras cosas |
| Función | Dragado de arena y la minería de oro |
| Tamaño total de draga | 40*6.5*6.0m | largo*ancho*altura |
| Tamaño de draga | 32*6.5*1.5 m | largo*ancho*altura, |
|  |  | Dos grupos |
| Tamaño de simple pontón | 32*2.2*1.5m | largo*ancho*altura |
| Estándar de acero y espesor | CCSB/6mm |  |
| Profundidad de excavación de 45° | 18m | Desde el nivel del agua a la mayor profundidad |
| Energía de la máquina de oro solo | 11kw |  |
| Volumen de la tolva | 0.14 m³ |  |
| Tamaño de la tolva | 0.70*0.80*1.0*0.27m | altura*ancho* profundidad *largo |
| Número de la tolva | 124 |  |
| Potencia de la tolva | 90kw-8 |  |
| Cruz de energía | 4ton/7.5kw*2 | En el nivel de agua |
| Potencia de elevación | 10ton/22kw/650 Reductor |  |
| Tamaño y potencia de la máquina de conducto de correa | 4m*1.1m/5.5kw | largo*ancho/potencia |
| Partículas grandes de conducto de agitación de la recuperación de oro | 2.2kw/1set | Potencia/set |
| Grúa de plataforma mantenimiento | 5ton |  |
| Máquina de modelo centrífuga /potencia/número | L1000/11kw/2sets |  |
| Potencia total | 150kw |  |
| Sistema de operación | Electric | Cabina de trabajo para manejar o controlar |
| Generador de estacionamiento | 15 kw |  |
| Cantidad mínima de compra | 1set |  |
| Precio FOB | USD212,000 | Grupo electrógeno excluido |
| Fecha válida | 2 meses |  |
| Puesto | Tianjin |  |
| Plazo de ejecución | 30 días | Desde la primera señal recibida |
| Peso | aproximadamente 74 toneladas |  |
| 1. Borrador de 1m | 80 toneladas | 6 toneladas de diesel y 5 toneladas de agua añadido |
| Empaque | A granel |  |
| Pago | TT |

3. Descripción sobre draga de cangilones con cadena

Es un tipo de draga de oro no autopropulsado, utilizado para el dragado de arena y minería de río, estanque, depósito y aguas poco profundas, bajo costo y fácil operación. Porque se puede desmontar y poner en alto el envase, nuestros ingenieros y trabajadores será instalar y montar en el sitio de trabajo, formación cómo operar y mantener la draga al mismo tiempo.

Características:

1. Simple y rápido para montaje y desmontaje

2. Piezas de repuesto y pipa flotante disponibles

3. Transportables por carretera, ferrocarril o mar

4. Confiable sistema hidráulico

5. Sistema de enfriamiento del motor de agua

6. Eficiente consumo

7. Operación simple

3. Explicación del parámetro

1.Capacidad de trabajo:  mezcla de arena, agua y barro de arena de excavación en una hora, hay 5% de agua en 100 m 3/h capacidad.

2. Distancia de la descarga: que se refiere a la distancia desde el centro del sitio de trabajo, en el destino donde desea la arena o barro transmite.

3. Profundidad de dragado: distancia vertical desde el nivel del agua a la profundidad donde la arena o cieno ser dragado.

- L*W*H: lo que significa que la longitud, la anchura y la altura de la cadena arena draga.