Дизельный двигатель серии 4JB1 и комплексная коробка передач у нас. Технические характеристики так:

Дизельный двигатель

| Модель | 4JB1 | 4JB1T |
| --- | --- | --- |
| Тип | 4-тактное водяное охлаждение прямое Естественный впуск | 4-тактное водяное охлаждение прямое Турбонаддув |
| Диаметр цилиндра×ход поршня | 93*102(mm) | 93*102(mm) |
| Перемещение | 2.771(L) | 2.771(L) |
| Коэффициент сжатия | 18.2：1 | 18.2：1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Мощность * Скорость | 57kw/3600rpm | 67kw/3800rpm |
| Макс. крутящий момент * Скорость | 172 n.m/2200rpm | 206 n.m/1800rpm |
| Холостой ход | 790rpm | 790rpm |
| Масса | 208kg | 218kg |
| Д*Ш*В | 805*590*750 | 805*590*750 |
| Стандарт выпуска | 0 | 0 |

Мы тоже можем предоставить двигатель дизельный с технологическим улучшением.

Дизельный двигатель

| Модель | 4JB1T | 4JB1T |
| --- | --- | --- |
| Тип | 4-тактное водяное охлаждение прямое Турбонаддув | 4-тактное водяное охлаждение прямое Турбонаддув |
| Диаметр цилиндра×ход поршня | 93*102(mm) | 93*102(mm) |
| Перемещение | 2.771(L) | 2.771(L) |
| Коэффициент сжатия | 17.2：1 | 17.2：1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Мощность * Скорость | 70kw/3600rpm | 85kw/3800rpm |
| Макс. крутящий момент * Скорость | 225 n.m/1600--2200rpm | 300n.m/2000-2400rpm |
| Холостой ход | 790rpm | 790rpm |
| Масса | 230kg | 230kg |
| Д*Ш*В | 805*590*750 | 805*590*750 |
| Стандарт выпуска | Euro III | Euro III |

Коробка передач

| Режим управления | Напольный |
| --- | --- |
| Расстояние между центрами | 72mm |
| Соответствующий модель автомобиля | «Pickup» или SUV |
| Параметры | Номинальный крутящий момент | Макс скорость оборота | Общий вес | Объем смазочного масла |
|  | 200N·m | 6000Rpm | 38Kg | 2.2L |
| Передаточное число | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | REV | Соотношение скорости и оборотов |
|  | 3.704 | 2.02 | 1.369 | 1 | 0.802 | 4.473 | 18/5 |
|  | 4.452 | 2.398 | 1.414 | 1 | 0.802 | 4.4725 | 18/5 |
|  | Передаточное число коробки передач и соотношение скорости и оборотов может быть регулируемы в соответствии с требованиями пользователя. |

Предложение(Город Тяньцзинь)

| Модель дизельного двигателя | Модель коробки предач | Стандарт выпуска | Цена USB（Город Тяньцзинь Китая） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4JB1 | TSCL70B | 0 | 3100 |
| 4JB1T | TSCL70B | 0 | 3800 |
| 4JB1T | TSCL70B | Euro III | 4500 |
| 4JB1T | TSCL70B | Euro III | 4700 |