Пульверизатор для панировочных сухарей LTZX-300

Пульверизатор для панировочных сухарей имеет трехслойные резаки. Первый слой резака имеет 2 прогрессии, которые режут хлебобулочные изделия на кусочки. Второй слой резака состоит из 8 наклонных ножей, которые рассеиваются равномерно на главной оси. Они разрезают хлебобулочные изделия на полоски. Когда полоски хлеба поступают вниз к третьему слою ножей, 24 части резака разделяют их на части различного размера в зависимости от спецификаций.

Технические параметры:

мощьность: AC 380V 50Hz, 7.5kw

Производительность: 240-500кг/час(4-12мм Сухие хлебные крошки), 300-500кг/час(Мокрые хлебные крошки)

Главный материал：нержавеющая сталь

Скорость шпинделя：1000 об/мин

Вес машины：350кг