# Таблица для выбора модели

Выполните данную таблицу подробно, чтобы мы рекомендовать вам самую подходящую модель / подходящий дизайн.

Компания      CAO TRANSZVUK, UKRAINE   Тел  00380665521599

Адрес____6,STR._NAHIMOVA,ODESSA,UKRAINE,65014,                                               Факс +38(048) 728-01-02

# 1. Сырье    свекловичной жом

# 2. Размер сырья

□кашицеобразные  прямоуголные куски размеры - 100мм на 150 мм толщина до 1мм

# 3. Главные характеристики сырья:

# Первичная влажность:    89     %

удельный вес сырья:          kg/m3

Максвыдерживаемая температура сырья:     800 C

# 4. Специальные характеристики сырья

□вязкость     высокая

# 5. Требования к сушке

Конечная влажность продукта:  10-12    %     производительность: 7500   kg/h при влажности 10 – 12%

Крупность конечного продукта: до 20 мм длины

# Метод сушки: □Непрерывная сушка

# 6. Требуемые материалы машины

Другие: нету требования

# 7.  Источник тепла могут быть поставлены

□Пар  □горячая вода □Печь био топлива # Газы дымовой трубе котельной Т = 180 С ( можно их использовать )

# 8. Другие требования: Если сушка с использование пар - Мы располагаем котельной и можем подавать пар для сушки,  а пар получаемой при сушки свекловичного жома желаем использовать снова в основного технологичного процесса при производство сахара.

Стандарт показатели

Таблица 1. Химический состав жома                             Показатели ( в % )

отжатый        сушеный

1. Вода	                                                      80-86		     7-14

2. Сухое вещество                                               14-20	        86-93

- ( в  сухом веществе в % к общей массе )

- Сырой протеин	 	                                          1,7-1,9	     7-9

- Сырая клетчатка		                                          5,0-7,0	    19-23

- Безазотистые экстрактивные вещества                           8,5-10,0	    55-65

- Зола	                                                       1,1-1,4	    2,4-4,3

- Жир	                                                       0,6-0,9          0,3-0,5

Таблица 2 Состав жома как группы вещества  ( % к общей массе ):

1. Пектиновых веществ                                            48-50

2. Целлюлозы                                                     22-25

3. Гемицеллюлозы                                                 21-23

4. Азотистых веществ                                              1,8-2,5,

5. Золы                                                            0,8-1,3,

6. Сахара                                                          0,15-0,20.