报价单

- SGJ-W620自动微型局部上光机

1.1本机用于印刷品的局部或全面的UV及水性上光，采用橡皮布或柔性版为上光板材的上光涂布机。

1.2机器主要技术参数

| 最大纸张尺寸 | 450×620mm |
| --- | --- |
| 最小纸张尺寸 | 210×260mm |
| 最大上光尺寸 | 440×605mm |
| 适用纸张重量 | 80-350g/m² |
| 最高速度（UV上光） | 5500p/h |
| 机器总功率 | 16kw |
| UV灯功率 | 5.6kw×2 |
| IR灯功率 | 1.8kw×2 |
| 机器重量 | 1350kg |
| 机器外形尺寸 | 3000×1100×1400 |
| 备注：机器速度取决于纸张尺寸与纸张重量而变化。 |

1.3机器部件组成

  - 飞达部分

  - 上油主机

  - 红外干燥装置

  - 紫外线干燥系统

  - 收纸部分

1.4机器部件产地

〔1〕主要电器元件与PLC程序模块控制系统：采用法国施耐德，触摸屏为国产。

〔2〕主要轴承采用：日本NSK及相关同质量的轴承。

〔3〕主要电机：采用中国名牌，可选择采用“西门子”或“ABB”其他牌子。

〔4〕主要皮带：瑞士HABASIT

1.5随机装箱单

| 包装箱内机器及技术文件 |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 1 | SGJ-W620微型局部上光机 | 1 | 台 |  |
|  | 油箱 | 1 | 件 | 已包含在机器内，包装时注意检查，以免漏装 |
| 2 | 使用说明书 | 1 | 份 |  |
| 3 | 随机外购成品使用说明书 | 各1 | 份 | 变频器使用手册，真空泵，隔膜泵等 |
| 4 | 合格证 | 1 | 份 |  |
| 工具 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 1 | 测电笔 | 1 | 只 |  |
| 2 | 机油枪 | 1 | 把 |  |
| 3 | 活扳手 | 1 | 把 | 10# |
| 4 | 螺丝刀一字.十字 | 各1 | 把 | 6# |
| 5 | 内六角扳手 | 各1 | 件 | M4.M5.M6.M8.M10.M12 |
| 6 | 呆扳手 | 各1 | 把 | 5.5-7;8-10;13-16; |
| 7 | 工具箱 | 1 | 个 |  |
| 随机备件清单 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 1 | 橡皮布 | 1 | 片 | 615×1.9×510（线长） |
| 2 | 上刮刀片 | 1 | 片 | 30×0.15×660钢带 |
| 3 | UV灯 | 1 | 支 | 5．6KW |
| 4 | 飞达吸嘴 | 10 | 个 |  |
| 5 | 小型中间继电器 | 1 | 个 | 欧姆龙MY2NJ 24VDC |
| 6 | 电流表 | 1 | 个 | 99T1-A 20A |

1.6建议采购零件（2年）

| 名称 | 数量 | 单价（RMB） | 总价（RMB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂布橡胶辊 | 1 | 2500 | 2500 |
| 涂布刮刀片 | 10 | 100 | 1000 |
| UV灯 | 6 | 800 | 4800 |
| IR灯（高能量） | 10 | 400 | 4000 |
| 气动隔膜油泵 | 1 | 1500 | 1500 |
| 总计 |  |  | 13800 |

1.7 机器价格：FOB SHANGHAI .CHINA   USD27800.00（两个月内有效）

标配：〔1〕配两个储油箱，一个清洗油箱。

〔2〕空气压缩机一台

1.8 付款方式：付定金30%，90天交货。余款70%，发货前付清。

1.9 整机提供零件保修一年，需DLG派人维修，购买方承担来回机票及当地酒店吃饭交通等费用。

- 一体式电脑控制平洗柔版晒斑机

  - RZ650C平洗柔版晒斑机

制作水洗柔性版，集曝光、洗版、去粘、烘干与一体。洗版运动为悬挂式机械传动，水平方向双向旋转，曝光、洗版、去粘、烘干与洗版时间均由微机控制。

最大制版面积：650*450MM    电源220V/50HZ  2.2KW

价格：FOB SHANGHAI   USD7500.00

  - RZ1200C平洗柔版晒斑机

制作水洗柔性版，集曝光、洗版、去粘、烘干与一体。洗版运动为悬挂式机械传动，水平方向双向旋转，曝光、洗版、去粘、烘干与洗版时间均由微机控制。

最大制版面积：1150*800MM    电源3800V/50HZ  4.5KW

价格：FOB SHANGHAI   USD16000.00

- UV油价格

〔1〕型号（国产），价格USD5.4/KG，每桶为20KGS

〔2〕型号（台湾），价格USD7/KG, 每桶为20KGS