Tel:0086-577-65570088     Fax: 0086-577-65570088  Email:ruiansinceremachine@gmail.com

Add: Jiangnan Industrial Area  Feiyun Town  Ruian City  Zhejiang Province  China

Cotización

Máquina formadora de vasos de papel (doble laminado)ZB-12A

| Cantidad | 1 conjunto |
| --- | --- |
| Foto |  |
| Descripción | La máquina formadora de vasos de papel ZB-12A un equipo cubierto tanto para solo y doble revestidos. Comparar a la talladora de taza de papel ZB-12 original, esta máquina ajuste función soldadura ultrasónica para hacer las tazas mucho mejor y hermoso. |
| Modelo | ZB-12A |
| Velocidad | 55-60pcs/min |
| Tamaño de vasos de papel | 2-12 onzas |
| Materia pirma | Papel laminado de doble capa de 150-350g |
| Electricidad | 220V50Hz1 fase、 380V50Hz3 fases |
| Potencia | 4.5Kw |
| Peso neto | 1300Kg |
| Dimensión | 2800×1400×1700mm |
| Precio | FOB NINGBO ： 8900USD/ SET |

Servicio post-venta:

Un libro de guía se incluye para ayudar con la instalación y el proceso de ajuste de la máquina y ayudar a resolver los problemas que puedan surgir.

1. La máquina formadora de vasos de papel (papel laminado de simple capa de PE) ZB-12A se ajusta una semana antes del parto para asegurarse de que nuestra máquina sincero está en perfectas condiciones.

2. Los técnicos están disponibles para guiar la instalación y ajustar la máquina en la fábrica del comprador. Este servicio sería en el gasto de los compradores e incluyen el salario del técnico, transporte, alojamiento, consulta, etc. así como $100 USD de viáticos para el técnico.

3. Formación gratuita está disponible y para el comprador hasta que entiende completamente que la operación de nuestro comprador de .la sincero papel máquina (solo papel revestido del PE) sería responsable de los gastos de pasajes y alojamiento.

4. Sincere proporciona los recambios consumibles sin costo por un año.

Garantía:

- Máquina de papel sincero (papel revestido del solo) ofrece una garantía de un año desde la fecha de envío.

- La garantía sincera no es aplicable para piezas que requieren el cambio normal.

- Sincero no es responsable por los daños causados por mal uso, manejo inadecuado, mantenimiento negligente, lesiones intencionales u otros daños.