# Máquina prensadora de mangueras KM-91L

☆ Ventaja:

1. Con la válvula del cartucho, la máquina es constante y confiable.

2. Existe el sistema de lubricación y a prueba de polvo.

3.  Dos opciones de modos de control: normal y computadora

4.  Opción: herramienta de               cambio rápido.

Datos técnicos:

| Rango de encrespadura | 1 1/4"，1 1/2" ，2 " 6SP |
| --- | --- |
| Voltaje est[andar y motor | 220V/2.2kw |
| Apertura sin troquel | 122mm |
| Apertura | ±28mm |
| Fuerza de prensado | 7600KN |
| Abierto | 1.5s |
| Cierre | 11s |
| Motor y voltaje opcional | De acuerdo a los requisitos de clientes |
| Número de troquel | 3 sets |
| Presión sistemática | 31.5Mpa |
| L*W*H | 690mm*465mm*790mm |

- Especial:

Nuevas inserciones de espuma para proteger su equipo 
contra escombros que caen en la parte inferior de la 
cabeza. Se minimizará el riesgo de residuos conseguir 
cilindro intothe que podría dañar los sellos y otras piezas 
en movimiento de la cabeza. Esto alargará significativamente 
la vida útil de la máquina que prensa de manguera hidráulica.

2. Cabeza de la máquina se conecte por pernos

Resultado: No hay fugas y daños.

☆ Chateado de troquel:

◇Somos capaces de ofrecer un equipo especial que cumpla con las expectativas y mejorar su comodidad y eficiencia.

◇Nuestro principio: se basa en tecnología, innovación y servicio a grandes del mercado.