# Máquina prensadora de mangueras KM-91H

☆Ventaja:

1. herramienta de cambio rápido (opcional).

- Dos opciones de modos de control: normal y de computadora (opcional).

- Existe el sistema de lubricación y a prueba de polvo..

- Con soporte en movimiento.

◇We are able to offer you special equipment which meet your expectations and improve your comfort and efficiency.

◇Nuestro principio: se basa en tecnología, innovación y servicio a grandes del mercado.

☆Datos técnicos:

| Rango de encrespadura | 1/8" ~1 1/4" 4SP |
| --- | --- |
| Voltaje estándar y motor | 380V/4kw,220V/2.2KW |
| Apertura sin troquel | 122mm |
| Apertura | ±28mm |
| Fuerza de prensado | 530T |
| Abierto | 1.5s |
| Cierre | 8s |
| Motor y voltaje opcional | De acuerdo a los requisitos de clientes |
| Número de troquel estándar | 10sets |
| Presión sistemática | 31.5Mpa |
| L*W*H | 690mm*465mm*728mm |

- Especial:

1. Nuevas inserciones de espuma para proteger su equipo

contra escombros que caen en la parte inferior de la

cabeza. Se minimizará el riesgo de residuos conseguir

cilindro intothe que podría dañar los sellos y otras piezas

en movimiento de la cabeza. Esto alargará significativamente

la vida útil de la máquina que prensa de manguera hidráulica.

2. Cabeza de la máquina se conecte por pernos

Resultado: No hay fugas y daños.

☆Chateado de troquel:

| Perforación de troquel (D) | Largo de troquel (L) |
| --- | --- |
| 15mm | 65mm |
| 18mm | 65mm |
| 21mm | 65mm |
| 24mm | 65mm |
| 27mm | 65mm |
| 33mm | 65mm |
| 39mm | 65mm |
| 45mm | 78mm |
| 48mm | 78mm |