Les paramètres techniques et photos de la machine de poignée

① Machine de poignée.KW-10E

Dimensions de la machine (L × l × H):：

La partie principale：2000×1300×1500mm, partie matérielle：1900×600×500mm

Alimentation: triphasé à quatre fils à courant alternatif 380 volts,
Puissance dissipée: 4.5KW
Consommation: 4.5KW / H
Vitesse de fonctionnement: 10.000 paires / H
La taille de la poignée (grande): 190 x 40 (longueur de poignée en papier est de 32-40cm)
La taille de la poignée (petite): 127 x 40 (longueur de poignée en papier est de 28-35cm)
Poids de la machine: 1500 kg
PS:：La taille de poignée est selon votre exigence. Vous pouvez choisir les deux tailles

② Enrouleur

Dimension de la machine (L × l × H):
La partie principale: 800 × 800 × 1300mm
Alimentation: 380V AC / contrôle automatique de la vitesse
Puissance dissipée: 2.2KW
La vitesse de la sortie de corde:80-150M / H
Diamètre du corde en papier :3-4mm
Largeur de débobinage: 400 × 500
Poids de la machine: 100 kg

③ Machine de corde en papier .KB-516E

Dimension de la machine (L × l × H):

La partie principale: 900 × 1300 × 800 mm
Alimentation: 220V AC / conversion de fréquence de contrôle automatique de la vitesse
Puissance dissipée: 1.1KW
La vitesse de sortie de corde :20-30m / h
Diamètre de corde de papier :2.5-5mm
Largeur de débobinage: 250 × 300
Poids de la machine: 300 kg
Papier:15-60g papier kraft (largeur 30-80mm)

Les chiffres sur la photo sont correspondants aux machines ci-dessus

Pour faire une poignée, son ordre③--②--①