| Pour | Mr. TCHOFFO JEAN BAPTISTE CM,Cameroon,, Tel: 237 99934721 Fax: Email: jtchoffo@yahoo.com |
| --- | --- |
| DATE | 09, Janvier., 2012 |
| De: Molly Lee Tél: +86-371-67668558 Mob: +86-13676960829 Fax: 86-371-67662768 Email: hjsales23@hongjigroup.com; Google Talk: mollylcm@gmail.com Skype: mollylcm |

I:LISTE DE QUOTATION

⑴ Système de séchage

| Description | Modèle | Qté | Prix unitaire d’usine(USD) | Montant(USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Machine de traitement en lots concrète de 2 sols avec convoyeur de collecte | PLD1200 | 1 unité | 3548 | 3548 |
| Tamis vibrant | 1545 | 1 unité | 11129 | 11129 |
| Convoyeur Slinger | B800*15m | 1 unité | 3630 | 3630 |
| Séchoir rotatif | Φ3200×25000 | 1 unité | 258065 | 258065 |
| Convoyeur de chargement avec trémie de décharge | B800*15m | 1 unité | 3630 | 3630 |
| Film d'eau de granit collecteur de poussière | Hj-11/12 | 1 unité | 16129 | 16129 |
| Cabine de pilotage | Hj-5/6 | 1 unité | 8870 | 8870 |
| Prix d’usine total ci dessus (USD) | 305001 |
| Ramp | Construire par vous-même |
| Bassin de sédimentation des boues | Construire par vous-même |
| Haut-fourneau chaud avec ventilateur (11kw) | Construire par vous-même |
|  | 1 set | 400 | 400 |
| Prix d’usine total (USD) | 305401 |

II:Spécifications

⑴ Machine de traitement en lots concrète de 2 sols avec convoyeur de collecte

| Modèle | PLD1200 |  |
| --- | --- | --- |
| Taille de trémie à peser | 1.2m3 |  |
| Taille de trémie de stockage | 2×2m3 |  |
| Capacité（m3 /h） | ≥72m3 /h |  |
| Précision de dosage | ± 2% |  |
| Valeur maxi de pesée | 2000kg |  |
| Nombre de l'espèce de matériel | 2 |  |
| Hauteur d'alimentation | 2500mm |  |
| Vitesse du convoyeur | 1.25m/s |  |
| Puissance (kw) | 3kw*3 |  |
| Dimension hors tout（l*b*h） | 12000*1800*2900mm |  |
| Poids（kg） | 2520kg |  |

- Tamis vibrant

| Modèle | YK1545 |  |
| --- | --- | --- |
| Couche | 1 |  |
| Taille de maille de tami（mm） | 5-150 |  |
| Granulométrie（mm） | ≤400 |  |
| Capacité(t/h) | 110-385 |  |
| Puissance(kw) | 15 |  |
| Poids(kg) | 6800 |  |

- Convoyeur

| Largeur de la courroie (mm) | 800 |  |
| --- | --- | --- |
| Longueur de ceinture (m) / Puissance (kw) | ≤6/4 |  |
| Longueur de ceinture (m) / Puissance (kw) | 6∽15/5.5 |  |
| Longueur de ceinture (m) / Puissance (kw) | 15∽30/7.5∽15 |  |
| Vitesse de ceinture (m/s) | 1.3∽1.6 |  |
| Capacité(t/h) | 278∽546 |  |

- Séchoir rotatif

| Modèle | Φ3200×25000 |  |
| --- | --- | --- |
| Gradient (%) | 3-5 |  |
| Vitesse de rotation (r/min) | 2.4-7.6 |  |
| Température d'entrée (℃) | ≤800 |  |
| Type de moteur | YCT-355-4C |  |
| Puissance du moteur（kw） | 90 |  |
| Capacité(t/h) | 60-80 |  |
| Poids(t) | 119 |  |

(5) Collecteur de poussière de film d'eau de granit

Ⅲ: Commercial Terms:

1. Délais de livraison: 60 jours après la réception du prépayment

2. Mode de payement:Prépayment: 30% de motant pendant les 5 jours ouvrables après la signature du contrat par TT, 70% du montant total à payer par le TT après l'inspection et avant la livraison..

3. Garantie: 100% tout neuf au moment de quitter l'usine. nous garantissons la qualité des machines pour une période d'un an à compter de la finition de l'essai de fonctionnement (exclure les parties facilement dommageables). Mais pour les dépenses des ingénieurs techniques à l’étranger doivent etre payé par les acheteurs.

4. Installation : Si vous avez besoin De notre service d'installation. Nous vous enverrons un ingénieur technique afin de guider l'installation, essayer le fonctionnement et former les travailleurs. Les dépenses devraient être payés par l'acheteur, y compris les visas, les billets aller-retour, la prime de l’assurance, l'hôtel, la nourriture et salaire de 80 dollars par jour.

5. Emballage : Les marchandises seraient traitées comme une preuve rouille et l'humidité avant la livraison. Les petites pièces sont emballées dans une boîte en bois.

6. Nous allons fournir des dessins de fondation après la signature du contrat                                                                                                                                                                                                                       7. Période de validité: Cette citation est disponible en 60 jours depuis émise.