Detalhes da Máquina de blocos automática QTJ4-25

Características do equipamento:
1. Alta automatização: Não precisa fazer a alimentação manual de placa de molde; Disponivel de configurar para o controle automático PLC; Redução grande da intensidade laboral de operadores.
2. Design razoável. Todos sistemas de transmissão é de accionamento mecanico, o que garante um uso durável e a manutenção conveniente.
3. Desempenho estável. Devido a vibração vertical e o freio de conversor, o tremor secundário da maquina pode ser eliminado ao mesmo tempo.
4. Alta densidade de produto. Tem duplo vibrador na viga da cabeça de pressão, que faz a pressão no fundo e o superior com vibrações fortes. Depois da formação, os blocos podem ser empilhados (até 4-5).
5. Baixa taxa de erro. A tolerância de qualidade do produto acabado é 0.5mm, com percentagem oca maior que 40%.
6. Multifunção em uma maquina. Com diferentes moldes, a maquina pode ser utilizada para produzir os blocos de parede de diferentes tamanhos e formas.

Dados técnicos:

| Máquina principal | 400 |
| --- | --- |
| Ciclo | 20-25S |
| Potencia | 19.9KW |
| Peso | 5T |
| Tamanho de pallet | 880x450x40MM |
| Dimensão | 3680x1600x2500MM |
| Padrão | GB/T8533-2008 |

FOB QINGDAO USD 550/SET