针式面包屑生产线（500kg/h)

该生产线用于针式面包屑的生产，产量在500kg/h左右。其主要流程是：

和面---面团滚圆---面团整形形成土司----整形好的土司装入模具车---进入发酵室发酵----发酵好的面包进入电极熟化炉熟化----熟化后至于晾制车冷却----晾好的面包粉碎成面包屑----震动流化床干燥

具体配置：

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 （USD） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和面机 | TL-80T50Kg/time 5.25Kw | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 面团滚圆机 | GY-D800 1Kw | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 面团整形机 | OMG-380 2000个/hr 0.75Kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 周转车 | 1760x850x960 | 辆 | 6 |  |  |  |
| 5 | 电极板 | 304 435x378x0.9/0.6 | 件 | 144 |  |  |  |
| 6 | 发酵室 | 50M ² | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电极熟化炉 | DLJ-12A 30Kw 1750x1300x1680 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 面包操作台 | 2000x1000x850 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 面包晾制车 | 1600x1580x750 | 辆 | 50 |  |  |  |
| 10 | 低温冷库 | 12000x5000x2500(100M ³) 4.25KWx2 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 面包预碎机 | CSJ-300 2.2KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 提升机 | SSJ400-3000 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 面包屑粉碎机 | ZXJ-300 7.5Kw | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 输送机 | SSJ400-5000 0.55Kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 振动流化干燥机 | GZQ6x0.45 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 燃油热风炉 | REY30 300000Kcal | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 冷却输送机 | SSJ400-5000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |