申请

由于生产的需要，«Хавзакнефтегазснаб» 股份公司请您给我们提供以下钻井设备的商业报价单，其中包括供货到塔什干市的运输费用，条件是DAP或者是EXW：

| 序号 | 产品名称 | 技术数据 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detroit 柴油发动机 S60 |  | 个 | 1 |
| 2 | 带电动马达振动筛 СВ1-1 |  | 套 | 1 |
| 3 | 除气设备 内燃机III-00.000（工厂的№165） |  | 套 | 1 |
| 4 | 空气压缩机 4ВУ1-5/9 | 类型--活塞式的，V-形 ，四排的，二段的，单一动作，吸气的性能，m³/分钟--5.0±0.25 ，轴的额定旋转速度 转/分钟--740 ，压缩机耦合的额定功率，千瓦，不小于--33 ， 空气的初始大气压， 最终额定的多余的压力，kgf/㎡--8 ，活塞冲程 ，mm--120 1阶段 气缸数量--2 ，2阶段气缸数量--2 ，1 阶段气缸的直径 ，mm--210 ,2 阶段气缸的直径，mm--125 , 冷却--空气冷却 润滑系统--复合式的：在压力和喷雾作用下 驱动--由电动机通过挠性连轴节 | 套 |  |
| 5 | 带有底座和盖的空气收集器（序号 4020.71.200 ТО） | 空气收集器类型--卧式的 空气收集器容积，m³--2.7 工作压力，MPa (kgf/cm2)-1(10） 工作环境--空气 空气收集器内径，mm--1000 壁上允许的温度，-40℃~+170℃ | 套 | 1 |
| 6 | 焊接变压器TDM- 505.У2-10К-TOR |  | 套 | 1 |
| 7 | 油料的金属容器 25m³ |  | 个 | 1 |
| 8 | 离心泥渣电泵机组 6III8-2 SP-105 工厂的 №019 | 供给量 升/秒（m³/小时）--42（150） 在额定供给量时的位差 ，米--30 允许的汽蚀余量，米--2.4 通过轴的密封所造成的泄漏，升/小时，不超过--0.05 电源频率--赫兹--50 电源压力，V--380 电动发动机的功率，千瓦--30 工作轮的旋转速度--转/分钟 1500 外形尺寸，mm, 不超过1885*624*740 重量，千克，不超过--660 | 套 | 1 |
| 9 | 进气分布器MB-250 增压的用在2个钻井泵上 成组的构造形式 类型 MB2U | 进气分布器类型--分段的，用于可快速组装的连接处 工作压力，MPa，不超过--25.0 试验压力，MPa, 不超过--37.5 公称通径，mm--100 在运输状态下部件的外形尺寸，毫米 长度--7540；宽度--1350；高度--1500 | 套 | 1 |
| 10 | 通用多尺寸扳手 3 1/2 -11/3/4 | 图纸号 218.07-00.00.00.1 | 个 | 10 |
| 11 | 接线板支架，用于液压重量指示器--6 管ø40 mm ，长度50 米 |  | 套 | 1 |
| 12 | 成套的电气设备： --带有自动装置的电源部分配电板 --所有系统中的电气照装置 --电力电缆 --泥浆搅拌机电缆 --除气设备电缆 振动筛电缆 压缩机电缆 指定用途的油料电缆 |  | 套 | 1 |
| 13 | 滑车大钩 УТБК-5-225 | 载重量，吨--225 滑轮的数量，个 5 滑轮的外径，毫米--1120 钢绳下面的槽型材 ，直径mm--32 主角钩开口直径，毫米--220 弹簧的工作冲程，毫米--145 尺寸，毫米 长度--3950；钳口宽度--1170；重量，千克--6134 | 套 | 1 |
| 14 | 日常用的线（管，直径127毫米，长度50米） |  | 吨 | 4 |
| 15 | 水线（用于工程用水）管 ，直径 127毫米，长度25米 |  | 吨 | 4 |
| 16 | 燃油管线（管，直径73毫米） |  | 吨 | 4 |
| 17 | 主要的钻管 |  | 吨 | 4 |

期待我们之间的互惠合作！

等您的快速回复！

此致

副经理

Каримов Р.