HOJA DE DATOS MEDIDOR DE DENSIDAD PLATAFORMA PB-AKAL-J3 DESARROLLO DE INGENIERÍA APC Y ANEXOS TÉCNICOS DE: LÍNEA 7 OLEODUCTO DE 20" Ø X 46 KM DE LONGITUD APROX., DE PLATAFORMA PB- AKAL-J3 HACIA VÁLVULA DE FONDO PERDIDO, PARA INTERCONEXIÓN FUTURA HACIA LA PP-TEKEL-A. LÍNEA 7

|  | 0 | 06/07/12 | APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN | OMJ | IOG | VMCG | SMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 27/03/12 | PARA COMENTARIOS DE PEP | OMJ | IOG | VMCG | SMP |
|  | B | 26/03/12 | PARA CHEQUEO CRUZADO | OMJ | IOG | VMCG | SMP |
|  | A | 26/03/12 | PARA REVISIÓN INTERNA | OMJ | IOG | VMCG | SMP |
|  | REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | APROBÓ CLIENTE |

# HOJA DE DATOS PARA MEDIDOR DE DENSIDAD

| GENERAL |  | IdentificaciÓn | DIT-5000A | DIT-5000B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Servicio | CRUDO LIGERO MARINO A AYATSIL-TEKEL | CRUDO LIGERO MARINO A AYATSIL-TEKEL |
|  |  | No. DE LÍNEA/EQUIPO | PA-5000 | PA-5000 |
|  |  | CÉDULA DE TUBERIA | 80 | 80 |
|  |  | NO. DE DTI | D-OS005-L7-A-300 | D-OS005-L7-A-300 |
| SENSOR |  | TIPO | ULTRASÓNICO (SOUNDTRACK) | ULTRASÓNICO (SOUNDTRACK) |
|  |  | MATERIAL DEL SENSOR | --- | --- |
|  |  | MATERIAL DEL PORTA SENSOR | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
|  |  | TIPO DE CONEXIONES A PROCESO | ½” 600# RF | ½” 600# RF |
|  |  | ACCESORIO DE LIMPIEZA | --- | --- |
|  |  | VáLVULA DREN | REQUERIDA | REQUERIDA |
| TRANSMISOR |  | TIPO | INTELIGENTE | INTELIGENTE |
|  |  | MATERIAL DE LA CAJA | ACERO INOXIDABLE 316 | ACERO INOXIDABLE 316 |
|  |  | TIPO DE CAJA | NEMA 4X / 7 | NEMA 4X / 7 |
|  |  | CLASIFICACIÓN ELECTRICA | CLASE I DIVISIÓN 2 GRUPO C Y D | CLASE I DIVISIÓN 2 GRUPOS C Y D |
|  |  | SUMINISTRO ELECTRICO | 24Vcd | 24Vcd |
|  |  | RANGO DE INSTRUMENTO | 650-1000 Kg/m3 | 650-1000 Kg/m3 |
|  |  | SEÑAL DE SALIDA | 4-20 mA | 4-20 mA |
|  |  | PROTOCOLO DE COMUNICIÓN | MODBUS | MODBUS |
|  |  | ALARMAS | REQUERIDAS | REQUERIDAS |
|  |  | INDiCACIÓN LOCAL | REQUERIDO | REQUERIDO |
|  |  | PUERTOS DE comunicación | RS-485 | RS-485 |
|  |  | MONTAJE | INTEGRADO AL MEDIDOR | INTEGRADO AL MEDIDOR |
|  |  | HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO | POR PROVEEDOR | POR PROVEEDOR |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN |  | FLUIDO | CRUDO LIGERO MARINO | CRUDO LIGERO MARINO |
|  |  | TEMPERATURA °C | 45°C MAX | 45°C MAX |
|  |  | PRESIÓN Kg/cm 2 | 40 MAX | 40 MAX |
|  |  | pESO MOLECULAR | 177.29 Kg/Kg mol | 177.29 Kg/Kg mol |
|  |  | DENSIDAD | 809.9 Kg/m3 | 809.9 Kg/m3 |
|  |  | °API | 35° API | 35° API |
| NOTAS: |

# Text boxes

EDICIÓN

B

06-07-12