- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование предназначено для вытяжки, отбортовки листового материала и опрессовки пакетов.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ.

  - Оборудования  предназначен для  получения  деталей  методом вытяжки, отбортовки листового материала и опрессовки пакетов (см. Приложение 1).

  - Требуемое количество оборудования:
пресс гидравлический номинальным усилием 1600кН (160т) – 1 шт.
пресс гидравлический номинальным усилием 1000кН (100т) – 1 шт.

  - Оборудование должно обладать набором технических характеристик не уступающих характеристикам Пресса гидравлического П6332Б и обладать более высокими скоростными характеристиками.

  - Станина и нижний стол пресса должны иметь технологические выборки (250мм) под установку штампа с буфером (см. Приложение 2)

  - Требование к управлению рабочим ходом пресса – двуручное.

  - Комплект оборудования должен обеспечивать производство при следующих параметрах окружающей среды:

а) температура							от 5 до 40ºС

б) относительная влажность воздуха				не более 80%

в) атмосферное давление					от 86 до 106кПа

Воздух не должен содержать ядовитых веществ.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 К поставляемому оборудованию должна прилагаться следующая техническая документация:

- Паспорт – 1шт.

- Руководство по эксплуатации – 1шт.

- Блок-схема электрическая.

- Перечень запасных частей.

- Инструкция по монтажу и переналадке  оборудования.

- Технологические инструкции.

  - Комплект быстроизнашиваемых деталей и запасных частей.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Комплект оборудования должен соответствовать «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителем», «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».

4.2 Оборудование должно соответствовать требованиям промсанитарии и электробезопасности.