# Breve apresentação da máquina laser：300W GSI /400W

Capacidade do corte

Placas de moldagem: 18-22mm; Aço carbono: ≤3mm; Aço inox : ≤2mm

Características do produto :

- 1) Parafuso de bola ABBA importado e máquina de trilho linear, podem manter a qualidade  elevada e alta precisão de corte .

- 2) Acionador com motor servo Yaskawa ou Mitsubishi, fornece alta precisão de controlo de movimento .

- 3) Refrigerador importado, especializado para  sistemas a laser

- 4) Sistema de seguimento automático,  o que significa que mesmo que a superfície contraplacada não for plana, a cabeça do corte pode movimentar-se  automaticamente e manter  a consistência do corte.

- 5) A máquina ocupa menos espaço, design de serviços leves;

- 6) Ligue a máquina,e seguidamente pode trabalhar sem precisar de pré-aquecimento.

- 7) Poupa dinheiro, baixo consumo, baixo custo. A estrutura da máquina apenas precisa de  4-5 kw/h de fornecimento de potência para trabalhar, sem outros custos.

| Modelo | ZY-1218A-400 | ZY-1218B-300W(GSI) |
| --- | --- | --- |
| Potencia nominal de dispositivo de laser | 400W | 300W |
| Tipo de dispositivo de laser | Tubo de vidro CO2 tipo selado | Dispositivo de laser CO2 |
| Curso do eixo X | 1250mm | 1250mm |
| Curso do eixo Y | 1850mm | 1850mm |
| Precisão de posicionamento | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| Velocidade maxima de posicionamento | 10m/min | 7mm/s |
| Sistema de controle | Cartão de controle de movimento PMAC | Cartão de controle de movimento PMAC |
| Sistema de transmissão | Transmissão por guia de parafuso importada | Transmissão por guia de parafuso importada |
| Sistema de acionamento | Servo motor de dois eixos | Servo motor de dois eixos |
| Estrutura de movimento | Tipo portico | Tipo portico |
| Sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração especial 1.5P para dispositivo de laser | Sistema de refrigeração especial 1.5P para dispositivo de laser |
| Tamanho | 3660mm*2200mm*1800mm | 3660mm*2200mm*1800mm |
| Peso da prensa | 1500KG | 1500KG |
| Estrutura de prensa | Tipo aberto | Tipo aberto |
| Requisito de energia de alimentação | 220V/50HZ/60A | 220V/50HZ/60A |