- 刀片更换，磨擦及设备日常维护

  - 刀片更换

- 切断电源罩盖，固定刀辊。

- 松开飞刀坚固螺栓，拿下压刀板，取出飞刀。

- 清理刀辊及飞刀 的结合后，调好飞刀（BX216从飞刀刀刃到调整螺栓头的距离为203±0.2毫米）。

- 放好飞刀，压上压刀板，拧紧紧固螺栓（最好用专用板手）

- 盖上罩盖，放开刀辊，手工转动刀辊查看与底刀的间隙是否合适（0.5-1毫米）

  - 底刀的更换

- 松开并取下机座上的两块夹键。

- 抽出底刀座，松开坚固螺栓，取出底刀。

- 底刀有4个切削刀，如还有可利用刀刃可将其底刀翻转使用。

- 清理好与底刀座的结合面，放上底刀，压上压刀板调好尺寸，拧紧螺栓（最好用专用板手）

- 底刀的调整尺寸根据底刀与刀辊上飞刀的间隙（0.5-1毫米）来确定。

- 将底刀座平稳放入机座内上好夹键，拧好螺栓即可。

- 飞刀与底刀的更换与调整不是一次就可顺利完成，需要多人合作，请注意安全操作。

  - 刀片的磨修

- 利用专用设备进行修磨，确保飞刀和底刀的角度。

- 在修磨过程中必须加水冷却，以防烧伤，硬度降低。

- 飞刀修磨总量不超过新刀宽的40毫米（标准刀片）

- 飞刀与底刀同时更换

- 飞刀辊上的2飞刀需同时修磨，同时更换，以防偏重过大引起主机振动。

  - 上喂料辊的摆动调整

（1）油泵电机向前推手柄，使上油缸柱塞杆上升，上喂料辊上升我10-15毫米即可，松开手柄，使其一直保持10-15毫米的位置上。在进行工作时如遇大直径或不规矩木料时，可前推手柄，使上喂料辊上升，压其木料，待切削后，再拉回手柄，使其恢复到原来的位置。如不认真操作会使油缸、油泵等提前损坏。

（2）在工作中，时常检查电机、减速箱及轴承部位，是否有过热现象（一般不超过40℃）一旦发现进行检修处理。

（3）经常检查三角带的松紧情况。平皮带的松紧情况，看其是否跑偏。

（4）各设备的连接处是否结实可靠，支架是否稳定，配电箱是否清洁、安全。

五、设备故障原因与排除方法

| 设备现象 | 序号 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机振动过大 | 1 | 地脚螺栓松动或断裂 | 拧紧或打孔更换 |
|  | 2 | 地基松或断裂 | 重新打基础 |
|  | 3 | 机座焊接处有开裂现象 | 重新焊接或增加加强筋 |
|  | 4 | 轴承磨损严重 | 重新调整轴承或更新 |
|  | 5 | 飞刀磨损崩边或松动 | 重新调整天或更换 |
|  | 6 | 机身内部有异物 | 清除异物调整有关零件 |
|  | 7 | 三角带松动 | 调整或更换 |
|  | 8 | 加工材料、材质规格不一样 | 统一材质 |
|  | 9 | 材料加入不平稳 | 要求均匀加料 |
| 三角带磨损过快或拉断 | 1 | 三角带调整过程过紧或长短不一 | 重新调整或更换 |
|  | 2 | 投料不均匀 | 要求投料要均匀 |
|  | 3 | 加工材料、材质规格不一样 | 统一材质 |
|  | 4 | 有异物进入机身 | 清除异物、调整有关零件 |
|  | 5 | 刀片损坏或松动 | 调整或更换 |
| 轴承过热 | 1 | 轴承缺油 | 更换润滑油 |
|  | 2 | 轴承磨损或间隙过小 | 调整轴承间隙或更换 |
|  | 3 | 相关零件变形或磨损产生阻力 | 找出原因并调整好 |
| 输送机皮带磨损过快 | 1 | 皮带跑偏 | 调整好皮带走向 |
|  | 2 | 运输能力不够或木片散落磨损皮带 | 平衡生产及时清扫木片 |
|  | 3 | 被加工木料有树皮 | 清除树皮等杂物 |
| 飞刀脱落 | 1 | 螺栓未按规定拧紧 | 重新调整或更换 |
|  | 2 | 螺栓材质有问题 | 更新更换 |
|  | 3 | 螺丝孔磨损 | 加大螺孔 |
|  | 4 | 飞刀损坏严重 | 更新飞刀 |
|  | 5 | 飞刀与飞刀座之间有异物 | 清理异物重新拧紧 |
| 削出木片规格不符 | 1 | 飞刀与底刀间隙过大 | 重新调整间隙 |
|  | 2 | 飞刀与底刀磨损 | 重新更换飞刀和底刀 |
|  | 3 | 筛网损坏 | 更新或修补 |
|  | 4 | 被加工材料、材质、规格不一样含水量低 | 统一材质或规格 |