الفرن الدائري بالهواء الساخن CT-C-O

المواصفات التقنية

| البند | المواصفات |
| --- | --- |
| قدرة المعالجة | 60 Kg/batch |
| مساحة التبخر | 7.1 M2 |
| المساحة الفعالة | 2.6 M3 |
| السخان الكهربائي | 15 kW |
| المروحة الدائرية | 0.45 kW |
| سعة المروحة الدائرية | 3450 M3/h |
| مجهز مع ترولي التجفيف | 1 Set SUS304 |
| صحن التحميص | 24 pcs SUS304 |
| الأبعاد الاجمالية لحجرة التجفيف | 1380*1200*2000 mm |
| الوزن الكامل | 820 Kg |