Lista de especificación

Nombre del producto: Máquina de corte por chorro de agua ：YCWJ-3038-L3020

Área de trabajo( X, Y )X = puente ; Y = Base L3020 – L series（L= tipo puente） Recorrido de eje X:3000mm, Recorrido de eje Y:2000mm Área de procesado máxima:3000X2000mm Recorrido de eje Z 180-200（8”）mm Precisión de corte ±0.1mm Precisión de volver a colocar ± 0.05mm (.002") Velocidad de X.Y 0-15m/min Motor principal 30kw (40hp) ,380v,3ph,50hz Presión máxima 380MPA(55,000psi), función de protección automática Presión de trabajo estable máxima 360MPA (50,000 psi) Tonelaje de corte máximo 3.5L/min Bomba de aceite Bomba de aceite de pistones axiales Bomba de intensificador electrónica invirtiendo la bomba del reforzador, cilindro de hp importada, alta presión sellos etc., Válvula de cambios Beijing “Huade” válvula de inversión electro-hidráulica Método de enfriamiento tubérculo de refrigerador ( se puede elegir enfriador ciclo automático ) Sistema de alimentación de agua Bomba a presión de agua importada, se configura filtro de agua de 5 micras, Sistema CNC Software de corte NC studio de Shangai, memoria de 2 GB, disco duro de 250 G. Interfaz de operación en inglés Sistema de drive Manera, de la guía del controlador NC, tornillo de la bola importado "ABBA" y revestimiento Motor servo de "Mitsubishi" Material de corte Plástico, mármol ,acero , vidrio ,etc , espesor máximo50mm. Si la dureza del acero es mas alto, el espesor necesario se corta como detalles.