2 Конфигурация и спецификация производственной линии

2.1 Конфигурация

Разматывающее устройство

Боковая направляющая

Правильная машина и подающий ролик с сервоприводом

Режущий инструмент

Передаточный конвейер

Гидравлическая система

Система электрического управления

2.2 Разматывающее устройство

Одноходный и консольный тип

Двигатель переменного тока с пневматическим сцеплением

Гидравлическое расширение и сжатие   Диаметр Φ465 мм -- Φ515 мм

Расширительный цилиндр Φ150x145 мм

Пневматический тормоз для растягивания и торможения

Прижимной ролик

Дугообразный поворотный рычаг

2.3 Боковая направляющая

Роликовая боковая направляющая

Маховик ручного управления – регулировка винтом

2.4 Правильная машина и подающий ролик с сервоприводом

5 (или 7) правильных роликов, 3 верхнего и 2 нижнего

Моторизованный винтовой подъемник (поднимание и опускание)

2 подающего ролика

Материал: 42CrMo, хромированный

Серводвигатель 13.2 кВт

2.5 Режущий инструмент

С электроприводом, с пневматическим сцеплением, ход вниз

Просвет режущих инструментов регулирован ручным маховиком

Просвет режущих инструментов отражен микрометром

Двигатель переменного тока 11 кВт

2.6Передаточный конвейер

С электроприводом переменного тока

Частотное управление

2.7 Гидравлическая система

Мощность двигателя 5.5 кВт

С охлаждающим устройством

Датчик уровня и сигнализация

Макс. давление 10 МПа

Yuken, гидравлические компоненты

2.8 Система электрического управления

Центральная система управления ПЛК с некоторыми панелями управления.

Интеллектуальная система контроля – когда возникает ошибка, будет сигнализация в экране

Все главные детали из MITSUBISHI или других известных брендов

5  Ответственность обеих сторон

5.1  Ответственность поставщика

Проектирование оборудования

Проектирование фундаментного чертежа

Поставить информацию клиентам

Обработка, сборка и испытание оборудования

Упаковка, транспортировка оборудования для клиента

Установка системы контроля

Пуско-наладка

Обучение

Техническое обслуживание

5.2 Ответственность покупателя

Определение направления производственной линии

Строительство фундамента

Подготовка потребляемых инструментов (энергоснабжение, воздух и т.д.)

Подготовка гидравлического масла и смазочного масла

Подготовка оборудования и инструментов для установки и содержания

Подготовка инструментов и материалов для пуско-наладки

Помощь в процессе установки

Принять курс обучения поставщика, узнать процесс и содержание производственной линии