一套02 号：视听设备

| 项目 | 指定要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 大型等离子电子显示屏 . 字符高度cm: 08 cm . 可读距离 m : 30m . 数量 行/字符 :10*40 . 规格 cm (L*H*P) kg : 227*135*8cm . 垂直可视角度 90度 . 直接驱动显示模式 . 每像素3 led 用于 16,20,23mm. . 1 红 /1绿 /1蓝 . 视频每秒可达66个画面 . 从3％到100％自动亮度控制 . 外壳材料铝 UL 50 typt 3R, IP 44. . 抗热带气候处理 . 运行温度 -40度到+50度 . 连接Ethernet / DVI .通过机载PC和连接ADSL网，每天即时更新光点和信息 | P | 02 |
| 02 | 会议系统显示屏 . 显示屏尺寸： 112cm *224cm . 吊杆高度：250cm . 分辨率 : 10 mm . 颜色40亿 – purecolor . 像素 16mm/20mm/23mm . 亮度 6500 到10000 nits . 水平可视角度 160度 （极宽的可视角） . 垂直可视角度 60度 . 直接驱动显示模式 . 每像素3 led 用于 16,20,23mm . 1 红 /1绿 /1蓝 . 视频每秒可达66个画面 . 从3％到100％自动亮度控制 . 外壳材料铝 UL 50 typt 3R, IP 44. . 抗热带气候处理 . 运行温度 -40度到+50度 . 二极管寿命 100. 000 小时 . 连接Ethernet / DVI . 最小可读距离 20m . 亮度 6500 nits . 遥控 . 通过机载PC和连接ADSL网，每天即时更新光点和信息 .可以 壁挂式和悬挂式安装 | P | 02 |