dimensionnement couronne rotation grue     起重机回转轴承设计基准

les charges appliquées sur la couronne sont les suivant :  回转轴承应用负载参数如下：

le couple statique de renversement appliqué à la couronne est de :   适用于回转轴承的静态反转转矩：

Afin de prendre en compte les effets dynamiques des sollicitations appliquées, un coefficient de 3 est considéré :  考虑到应力施加的动态影响, 系数3 被认为是:

La piste de roulement de la couronne, ainsi que ses vis de fixation doivent résister à ce couple de reversement de 291 766 Nm avec un coefficient de sécurité D’au moins 1.5

回转轴承的滚道和固定螺丝必须抗291 766 Nm 的反转转矩，同时安全系数至少为1.5 。

Le diamètre extérieur de la couronne doit rester de l’ordre de 850mm

回转轴承的外径要符合850mm