Xxx 您好

我已收到你的来信，并且确认了您需要的橡胶沥青设备生产能力为15吨每小时。我们的AR200橡胶沥青设备是比较适合你的选择的。我们的AR200成套设备由1个主机、2个反应釜、1套控制系统、再配上管道、阀门等组成一个流水线的生产装置。我们还有选配的100万大卡导热油锅炉，以提高设备的加热效率：

下面是我们AR200设备的主要参数：

| 类别 | 项目 | 参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总 体 参 数 | 生产率 | 15～20 T/h |  |
|  | 电器总功率 | ≤90kw | 不含可选件 |
|  | 主机外形及重量 | 9100mm×2500mm×3100mm，15t | 标配1个 |
|  | 反应釜外形及重量 | 12500mm×2500mm×2600mm，12t | 标配1个 |
|  | 控制房外形及重量 | 3000mm×2500mm×2600mm，3t | 标配1个 |
|  | 结构形式 | 移动组合式结构 |  |
| 计量方式 | 沥青 | 计量沥青泵 | 控制精度±0.5% |
|  | 橡胶粉 | 变频螺旋 | 控制精度±0.5% |
| 控制方式 | / | 手动 |  |
| 各 单 元 总 成 | 主 机 部 分 | 基质沥青泵 | 35m3/h | 变频调速 |
|  |  | 换热器 | 100m2 |  |
|  |  | 橡胶粉料斗 | 2m3 |  |
|  |  | 胶粉输送能力 | 9t/h | 变频调速 |
|  |  | 搅拌器 | 35t/h |  |
|  |  | 混合输送泵 | 35m3/h |  |
|  | 反 应 釜 | 反应釜 | 15m³×2 |  |
|  |  | 燃烧器 | 20万大卡 |  |
|  |  | 搅拌系统 | 卧式 |  |
|  |  | 外送泵 | 35m3/h |  |
|  | 可选件 | 胶粉上料机构 | 10t/h | 40目胶粉，25℃时 |
|  |  | 成品储存罐 | 50m³ |  |
|  |  | 导热油加热炉 | 100万大卡 |  |

如果有什么问题我们可以随时保持联系

期待你的回复