Hola, Xxx

He recibido su correo ,y ha identificado la capacidad de de producción que los equipos de asfalto de caucho usted necesita es de 15 toneladas por hora 。Nuestro  AR200 puede ser más adecuado para su elección . El equipo completo de AR200 consiste en un host, dos calderas de reacción ,un sistema de control , y tuberías, válvulas etc., para formar un dispositivo de producción .Tenemos  el horno de aceite calorífero de 1.000.000 kcal de opcional，Para mejorar la eficiencia de la calefacción del dispositivo.

Los siguientes son los principales parámetros para AR200 equipos:：

| Categoría | Artículo | Parámetro | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Totalitario | Productividad | 15～20 T/h |  |
|  | Energía eléctrica total | ≤90kw | Excluyendo opcional |
|  | La forma y el peso de host | 9100mm×2500mm×3100mm，15t | Estánda 1 pz |
|  | La forma y el peso de caldera de reacción | 12500mm×2500mm×2600mm，12t | Estánda 1 pz |
|  | La forma y el peso de la habitación de control | 3000mm×2500mm×2600mm，3t | Estánda 1 pz |
|  | Forma estructural | Estructura modular móvil |  |
| Métodos de medición | Asfalto | Bomba de Medición de asfalto | Exactitud de control±0.5% |
|  | Polvo de caucho | Espiral de conversión de frecuencia | Exactitud de control±0.5% |
| Modo de control | / | Manual |  |
| conjunto de cada unidad | Parte del host | Bomba de asfalto | 35m3/h | Control de frecuencia |
|  |  | Termocambiador | 100m2 |  |
|  |  | Tolva de polvo de caucho | 2m3 |  |
|  |  | Capacidad de transporte de polvo | 9t/h | Control de frecuencia |
|  |  | Agitador | 35t/h |  |
|  |  | Bomba de mezcla de entrega | 35m3/h |  |
|  | Caldera de reacción | Caldera de reacción | 15m³×2 |  |
|  |  | Quemador | 200 000 kcal |  |
|  |  | Sistema de mezcla | horizontal |  |
|  |  | Bomba de Entrega | 35m3/h |  |
|  | Opcional | Mecanismo de alimentación del polvo | 10t/h | 40 polvo，25℃时 |
|  |  | Tanques de almacenamiento de productos terminados | 50m³ |  |
|  |  | Horno de aceite calorífero | 1.000.000 kcal |  |

Si usted tiene alguna pregunta, podemos estar en contacto.

Esperaamos su respuesta .