Máquina para doblar perfiles
La máquina para doblar perfiles utiliza una transmisión completamente hidráulica que presenta una estrutura compacta, alta confiabilidad y estabilidad. Todos los 3 rodillos son rodillos conductores lo cual evita deslizamientos cuando se trabaja en una placa delgada. Ambos lados del equipo pueden suministrar la pieza de trabajo. Usando un modulo de combinación de 3 rodillos y ajuste de pad presionando ajustadamente, el equipo puede doblar el perfil a forma curva, de arco y en espiral con diferentes curvaturas, cambiando la renura de molde se pueden procesar varios tipos de perfiles de metal como perfiles en ángulo, planos, en tubería, en tuberia redonda y otros perfiles con secciones de forma irregular. Cuando se dobla el perfil con un gran diámetro no hay necesidad de producir un muelle de flexión de gran tamaño. El equipo posee la opción de doble y única cabeza de máquina dobladora.
Información técnica principal:

| Tipo Parámetro técnicos principal |  | JW-89 |
| --- | --- | --- |
| Max. módulo de sección de flexión（cm3） |  | 30 |
| Rendimiento límite de perfil |  | (s(245MPa |
| Incurvatura de acero en ángulo |  | Max. Sección | 75*75*10 |
|  |  | Min. Diámetro de flexión | 1200 |
|  |  | Min. Sección | 35*35*3 |
|  |  | Min. Diámetro de flexión | 560 |
| Excurvatura de acero en ángulo |  | Max. Sección | 90*90*10 |
|  |  | Min. Diámetro de flexión | 1150 |
|  |  | Min. Sección | 35*35*3 |
|  |  | Min. Diámetro de flexión | 500 |
| Incurvatura de canal de acero |  | Modelo | 12.6 |
|  |  | Min. Diámetro de flexión | 1000 |
| Excurvatura de canel de acero |  | Modelo | 16 |
|  |  | Min. Diámetro de flexión | 800 |
| Acero plano de flexion de vertical |  | Max. Sección | 90*20 |
|  |  | Min. Diámetro de flexión | 900 |
| Aceros planos de plano de flexión |  | Max. Sección | 180*25 |
|  |  | Min. Diámetro de flexión | 900 |
| Acero redondo |  | Max. Sección | 65 |
|  |  | Min. Diámetro de flexión | 700 |
| Tubo de acero |  | Max. Sección | 89*5 |
|  |  | Min. Diámetro de flexión | 1000 |
|  |  | Min. Sección | 25*2 |
|  |  | Min. Diámetro de flexión | 500 |
| Diámetro del molde estándar (mm) |  | 360 |
| Velocidad de doblado（m/min） |  | 5 |
| Potencia de motor principal（KW） |  | 11 |