Описание

Призма типа SPLIT – это разборная призма, состоящая из центрального алюминиевого стержня, трёх алюминиевых ламелей и набора пластмассовых замков (клипс). 
Ламели шириной 150 мм служат для наклейки на них рекламного изображения. 
Данный тип призмы позволяет при замене одного из 3х рекламных изображений не снимать призмы целиком, а снимать лишь ламели с нужной стороны. При обслуживании Тривижн, укомплектованных призмами типа SPLIT, необходимо следить за качеством поклейки рекламного изображения. Кроме того, необходимо следить за отсутствием зазоров между гранями (ламелями) призм.

Технические характеристики

| Тип рекламоносителя | динамический |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | 3х6 / 5х12 / 5х24 / нестандартный |
| Вид и форма смены рекламного поля | синхронная / слева-направо / от центра |
| Условия эксплуатации рекламоносителя: |  |
| температура окружающей среды, ºС | от –40 до +50 |
| относительная влажность, % | любая |
| Напряжение питания, В | ≈ 220 / = 24 |
| Частота питающего напряжения, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 21-60 |
| Масса рекламоносителя Split 150 (без упаковки), кг | ≈430 / 710 / 2050 / 4100/нестандартный |

Дополнительные опции:

- Блок Удаленного Мониторинга (БУМ)

- Блок Бесперебойного Питания (ББП)

- Датчик ветра

- Покраска в любой цвет по шкале RAL

- Система оснащения на основе светодиодов

|  | ТРИВИЖН® SPLIT- это динамический рекламоноситель, информационное поле которого состоит из разборных призм (c шириной ламели 100 и 150 мм). В качестве носителя призматрона используется бумага, самоклеющаяся пленка. Стоимость 3,0 х 6,0 м. – 1 320 000 тенге |
| --- | --- |