| HUADA |  |
| --- | --- |
|  | End.: Industrial Building, Huaqiao University, Quanzhou City, Fujian, China Tel: +86-595-22691763 Fax: +86-595-22692763 E-mail: diamond16@hqutool.com Website: www.hqutool.com |

Cotação

1-1. Máquina de serra com fio automática para pedreira de mármore

| Modelo | Potência principal do motor | Comprimento do fio (m) | Velocidade da linha (m/s) | USD/conjunto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DWS-37AX-6P | 37kw (50HP) | 20~80 | 0~40 | 15,200 |
| DWS-45AX-6P | 45kw (60HP) | 20~100 | 0~40 | 16,500 |
| DWS-55AX-6P | 55kw (75HP) | 20~120 | 0~40 | 18,500 |
| DWS-75AX-8P | 75kw(100HP) | 20~150 | 0~40 | 23,000 |
| DWS-110AX-8P | 110kw(150HP) | 40~180 | 0~50 | 31,700 |
| Função: | 1. Controlado por duplo inversor + PLC, faz com que a serra de fio diamantada estique de forma constante e controlar a velocidade de caminhão de movimentação automaticamente. 2. Quando em estado de controle automático, a máquina pode controlar as alterações na carga de modo a tornar o trabalho da serra de fio diamantada eficiente o tempo todo, ajustando a velocidade de movimento da máquina. 3. Proteja a serra de fio diamantada de ruptura, sobrecarga, falha da fase, limite de terminal. 4. Funções de operação fácil de dobra elétrica, movimento horizontal elétrico e movimento rápido. |
| Acessório: | Trilhos de três peças (2 m*3)/ um pc de volante grande e quatro pcs de volantes pequenos / um pc de prensa hidráulica/ um pc de tesoura. |
| Observação: | Tanto a velocidade da linha e a velocidade de movimentação pode ser mudada automaticamente. |

1-2. Máquina de serra com fio automático para pedreira de granito

| Modelo | Potência principal do motor | Comprimento do fio (m) | Velocidade da linha (m/s) | USD/conjunto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DWS-37AX-8P | 37kw (50HP) | 20~80 | 0~30 | 15,500 |
| DWS-45AX-8P | 45kw (60HP) | 20~100 | 0~30 | 18,300 |
| DWS-55AX-8P | 55kw (75HP) | 20~120 | 0~30 | 19,500 |
| DWS-75AX-8P | 75kw(100HP) | 20~150 | 0~30 | 23,000 |
| DWS-110AX-8P | 110kw(150HP) | 40~180 | 0~50 | 31,700 |
| Função: | 1. Controlado por duplo inversor + PLC, faz com que a serra de fio diamantada estique de forma constante e controla a velocidade de caminhão de movimentação automaticamente. 2. Quando em estado de controle automático, a máquina pode controlar as alterações na carga de modo a tornar o trabalho da serra de fio diamantada eficiente o tempo todo, ajustando a velocidade de movimento da máquina. 3. Proteja a serra de fio diamantada de ruptura, sobrecarga, falha da fase, limite de terminal. 4. Funções de operação fácil de dobra elétrica, movimento horizontal elétrico e movimento rápido. |
| Acessório: | Trilhos de três peças (2 m*3)/ um pc de volante grande e quatro pcs de volantes pequenos / um pc de prensa hidráulica/ um pc de tesoura. |
| Observação: | Tanto a velocidade da linha e velocidade de movimentação pode ser mudada automaticamente. |

2. Máquina de perfuração D-T-H

| Modelo | Máquina de perfuração pneumática D-T-H [QZ65-90B] | Máquina de perfuração pneumática e elétrica D-T-H [QDZ65-90B] |
| --- | --- | --- |
| Max. profundidade de perfuração | 35~40m | 35~40m |
| Diâmetro de perfuração | 90mm | 90mm |
| Velocidade de perfuração | 6~8m/h | 6~8m/h |
| Pressão de ar minima | 0.5~0.7MPa | 0.5~0.7MPa |
| Consumo total de ar comprimido | 12~14m³/min | 7~9 m³/min |
| Trajeto de deslocação | 1m | 1m |
| Dispositivo avançado | Motor pneumático, redutor, corrente | Motor pneumárico, redutor, corrente |
| Cabeça de rotação pneumática | Motor pneumático, redutor | Motor, redutor |
| Direcção de perfuração | Qualquer direcção | Qualquer direcção |
| USD/set | 4900 | 4750 |

3. Máquina perfuradora de núcleo horizontal

| Modelo | WQZ80 | WQZ80B |
| --- | --- | --- |
| Diâmetro de perfuração | 80mm | 80mm |
| Max. comprimento de perfuração | 40m | 40m |
| Velocidade de perfuração | 3~12m/h | 3~12m/h |
| Min. pressão de alimentação de água | 0.1MPa | 0.1MPa |
| Único curso avançado | 1.5m | 1.5m |
| Dispositivo de rotação | Motor + redutor | Motor + redutor + inversor |
| Dispositivo avançado | Corrente + redutor | Corrente + redutor |
| Direcção de perfuração | Horizontal | Horizontal |
| Método de controle | Controle automático do movimento Velocidade constante do motor principal | Controle automático do movimento A velocidade do motor principal é ajustável |
| USD/conjunto | 4600 | 5700 |

4. Máquina perfuradora de rocha

| Modelo | Perfuradora de rocha com dois martelos para perfuração vertical e horizontal (Tipo pesado) [CZH-24/28-2B] | Perfuradora de rocha com quatro martelos (Tipo pesado) [CZ-24/28/29-4B] |
| --- | --- | --- |
| Perfuradora de rocha | 2-YT24/2-YT28 | 2-YT24/28/29 |
| Comprimento nominal do trilho | 2*3m | 2*3m |
| Max. profundidade de perfuração | 6m | 6m |
| Diâmetro de perfuração | ￠34mm~￠42mm | ￠34mm~￠42mm |
| Mínima pressão de ar | 0.5--0.7MPa | 0.5--0.7MPa |
| Velocidade de perfuração | 2*30m/h | 4*40m/h |
| Consumo total de ar comprimido | 10m³/min | 20m³/min |
| Trajeto de deslocamento | 2m | 2m |
| Dispositivo avançado | Motor pneumático, corrente | Motor pneumático, corrente |
| Dispositivo de deslocação transversal | Volante, engrenagem, cremalheira | Volante, engrenagem, cremalheira |
| Direcção de perfuração | Qualquer direcção | Qualquer direcção |
| Número de martelo de perfuração | 2 | 4 |
| Peso total | 1000Kg | 1100Kg |
| USD/conjunto | $ | $ |

5. Serra de fio diamantada para pedreira de mármore /granito

| Especificação | USD/metro |
| --- | --- |
| 11.5mm, borracha, 40 contas/metro | 47(marmore) 50(granito) |

Termo de preço: FOB XIAMEN

Termos de pagamento: 30% T/T adiantado, saldo de 70% T/T antes de embarque

Tempo de embarque: dentro de 30 dias após recebimento do deposito

Embalagem: Cartão e caixote

Albee Lin

2013-04-29