## （一）、机器介绍

### 1、L1530AF-1000光纤激光切割机概述

整机图：

1——激光切割头    2——冷水机     3——激光器

4——数控柜     5——机床

光纤激光切割机它既可做平面切割,也可做斜角切割加工,且边缘整齐、平滑,适用于金属板等高精度的切割加工，同时机械臂可以进行三维切割。

## (二)、设备组成

L1530AF-1000W：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用数控系统 | FAGOR8055 | 1套 |  |
| 2 | 激光器 | 锐科 | 1套 | 光纤1000W |
| 3 | X/Y/Z轴电机 | 法格 | 1套 |  |
| 4 | X/Y/Z轴精密滚珠丝杆 | 台湾上银 | 3套 |  |
| 5 | X/Y/Z轴精密直线导轨 | 台湾上银 | 3套 |  |
| 6 | 自动交换台 | 自产 | 1套 |  |
| 7 | 高压管路系统 | PARKER | 1套 |  |
| 8 | 三种辅助气体 自动转换系统 | 自产 | 1套 |  |
| 9 | 激光切割头 | LaserMech | 1套 |  |
| 10 | 稳压电源 | 上海稳利达 | 1台 |  |
| 11 | 冷却系统 | 国产 | 1台 |  |
| 12 | 机床电气控制系统: | 西门子 | 1套 |  |
| 13 | 排屑系统 |  | 1套 |  |
| 14 | 除尘系统 |  | 1套 |  |

光纤激光切割机切割时，如图所示：

## (三) 主要部件介绍

### 机床性能参数

切割范围： 1500×3000mm

X轴行程： 3100mm

Y轴行程：  1550mm

Z轴行程： 120mm

(X\Y)轴最大速度：30m/min

Z轴最大速度：10m/min

最小进给量：0.01mm

定位精度：±0.03mm/m

重复定位精度：±0.01mm

启停加减速时间：0.1s

机床总长：4085mm

机床总宽：2840mm

机床总高：1700mm

机床总重：4500Kg

机床载重：900Kg

### 2）控制柜

数控柜采用FAGOR-8055数控系统，采用MOTOROLA32位处理器，具有响应速度快，抗干扰能力强，控制精度高，控制运行平稳，自诊断和自适应能力非常强等特点。

3）激光切割头

FDH9012是美国镭射麦克公司推出的高功率光纤激光切割头，能与国内外各种高功率光纤激光器适配，是一款性价比极高产品。

### 4）激光器: 中国产锐科

锐科光纤激光器具有性能可靠、结构紧凑、半导体泵浦源寿命长、免维护、电光转换效率最高、以及在全功率范围内，光束发散角和光束质量完全保持一致等特点。

激光器的技术参数

| 序号 | 部件名称 | 类别 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤激光器 （锐科1000瓦 ） | 波长 | 1070nm |
|  |  | 额定输出功率 | 1000W |
|  |  | 光束质量（BPP） | <0.373 mm*mrad |
|  |  | 激光工作方式 | 连续调制 |
|  |  | 调制频率 | 50KHZ |
|  |  | 冷却方式 | 水冷 |
|  |  | 最大切割能力 | 碳钢：≤10mm 不锈钢：≤6mm 铝合金：≤5mm |
|  |  | 输入电源 | 单相 220VAC |
|  |  | 电功率消耗 | 4KW |

### 5）冷水机

采用双温双控冷水机，更好的冷却激光器和外光路光学元件。

冷水机外形图如图所示：

## （四） 切割样品

价格:

# Text boxes

2

3

4

5

1