Intervalle axial: 0.05-0.10mm

Capacité de charge statique: Coa=470kn

Module M=3

Nombre de dents: Z=59

Coefficient de la couronne dentée  :X=0

Classe de précision: 998GJ-GB10095

2-M8*1 équidistants       Profondeur filetée 10

20-Ф11 trous équidistants

Trou de goupille conique Ф8 percés avec bouchon

Remarque:

- Material tempéré et la dureté trempé: HB229-269

- Dureté de piste roulante: HRC55-60 à l'écart de dureté sur la bague extérieure moins de 30mm

- Ball et séparateur placé à l'alternat

- Lubrifiant: Alvania EP2 ou équivalent

- Joint en caoutchouc doit être installé en permanent ou équivalent, le nettoyage du gorge d'étanchéité complètement avec de l'alcool avant l'installation.