исх.№0013/1-43

от «17» июнь 2013г.

Руководителю предприятия

ТОО «Авангард-R9» учавствует в тендере и приглашает Вас предоставить, в кратчайшие сроки, коммерческое предложение на поставку товаров:

| № | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cтабилизатор насосных штанг 2-1/2х7/8 | Стабилизатор насосных штанг 2-1/2х7/8. Snap-on. NERG blue. Длина стабилизатора =3-7/8 (98 40мм) наружный диаметр = 1 98 (50 30мм). Форма круглая, неподвижный, накидной. Используется на насосных штангах при спуске винтовых насосов. Для НКТ размером 2-7/8 дюйма (73мм) и штанги 7/8 дюйма (22мм). Данный вид стабилизаторов выдерживает температуру до+ 82С°и до -18С°. Данный тип стабилизаторов должен быть изготовлен из UHMW PE особо молекулярного полиэтилена, который рассчитан на высокую прочность. При установке стабилизатора на насосную штангу конструкция плотно и неподвижно фиксируется на насосной штанге. | шт | 15000 |
| 2 | Стабилизатор насосных штанг 3х7/8 | Стабилизатор насосных штанг 3х7/8. Snap-on. NERG blue. Длина стабилизатора =3-7/8 (98 40мм) наружный диаметр = 2 45 (60 57мм). Форма круглая, неподвижный, накидной. Используется на насосных штангах при спуске винтовых насосов. Для НКТ размером 3-1/2 дюйма (89мм) и штанги 7/8 дюйма (22мм). Данный вид стабилизаторов выдерживает температуру до+ 82С°и до -18С°. Данный тип стабилизаторов должен быть изготовлен из UHMW PE особо молекулярного полиэтилена, который рассчитан на высокую прочность. При установке стабилизатора на насосную штангу конструкция плотно и неподвижно фиксируется на насосной штанге. | шт | 3000 |
| 3 | Стабилизатор насосных штанг 2х3/4 | Стабилизатор насосных штанг 2х3/4. Snap-on. NERG blue. Длина стабилизатора =3-7/8 (98 40мм) наружный диаметр = 1 76 (44 70мм). Форма круглая, неподвижный, накидной. Используется на насосных штангах при спуске винтовых насосов. Для НКТ размером 2-3/8 дюйма 60 33мм) и штанги 3/4 дюйма (19мм). Данный вид стабилизаторов выдерживает температуру до+ 82С°и до -18С°. Данный тип стабилизаторов должен быть изготовлен из UHMW PE особо молекулярного полиэтилена, который рассчитан на высокую прочность. При установке стабилизатора на насосную штангу конструкция плотно и неподвижно фиксируется на насосной штанге. | шт | 3000 |
| 4 | Стабилизатор насосных штанг 2-1/2х3/4 SXL | Стабилизатор насосных штанг 2-1/2х3/4 SXL. Stealth. Длина стабилизатора =7(177,8мм) наружный диаметр = 2 29 (58 33мм). Особый дизайн для скважин с трубными насосами, неподвижный накидной. Используется на насосных штангах при спуске винтовых насосов. Для НКТ размером 2-7/8 дюйма (73мм) и штанги 3/4 дюйма (19мм). Данный вид стабилизаторов выдерживает температуру до+ 204С°и до -18С°. Данный тип стабилизаторов должен быть изготовлен из материала RC (высоко эффективный материал). При установке стабилизатора на насосную штангу конструкция плотно и неподвижно фиксируется на насосной штанге. | шт | 2000 |
| 5 | Стабилизатор насосных штанг 2-1/2х3/4 | Стабилизатор насосных штанг 2-1/2х3/4. Snap-on. NERG blue. Длина стабилизатора =3-7/8 (98 40мм) наружный диаметр = 1 98 (50 30мм). Форма круглая, неподвижный, накидной. Используется на насосных штангах при спуске винтовых насосов. Для НКТ размером 2-7/8 дюйма (73мм) и штанги 3/4 дюйма (19мм). Данный вид стабилизаторов выдерживает температуру до+ 82С°и до -18С°. Данный тип стабилизаторов должен быть изготовлен из UHMW PE особо молекулярного полиэтилена, который рассчитан на высокую прочность. При установке стабилизатора на насосную штангу конструкция плотно и неподвижно фиксируется на насосной штанге. | шт | 6000 |

Ваше коммерческое предложение должно быть предоставлено с указанием условий поставки, сроков поставки данной продукции, срок действия Вашего предложения. А так же 100% совпадением в наименовании и единиц измерения.

Поставка продукции производится по адресу: Казахстан, Мангистауской область, г. Актау

Вся предлагаемая продукция должна быть с соответствующими сертификатами и паспортами!!!

Директор ТОО «Авангард-R9»                                                                                                    Палтахунов Р.М.