GUANGDONG LIYUAN HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD.

ADD: NO.5, JIANYE ROAD. DADU INDUSTRY ZONE CHENCUN TOWN, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA  528313

Http://www.starke.com.cn

TEL：+86 757 23832826  FAX: +86 757 23318999

MAIL: rebecca@gdliyuan.com

| Para: De: | Data: |
| --- | --- |

Dados técnicos do bate-estacas de esteira JU62A

| Dados técnicos | JU62A |
| --- | --- |
| Potencia nominal | 320 kN |
| Leader specification 立柱规格 | Square leader with height of 24/27/30 meters 方立柱,高度是24/27/30米 |
| Trip guide central distance 立柱导向中心距 | 600mm x Φ102mm |
| Leader incline angle range 立柱倾斜角度范围 | Inclina 5º para frente, 3º para esquerda e direita |
| Inclinação maxima da superficie de trabalho | 2º |
| Angulo de rotação | 360º |
| Velocidade rotativa | 0~2 r/min |
| Chassi | Distancia entre rodas | 4353mm |
|  | Distancia central de esteira | 2200/3400mm |
|  | Largura de sapata de esteira | 800mm |
|  | Diametro do mecanismo de rotação | 1700mm |
|  | Velocidade de funcionamento | 0～20 m/min |
|  | Acionamento por motor ou acionamento hidraulico disponiveis |
| Guincho principal (1pc) | Tração simples | 50 kN |
|  | Cable Speed | 0-30 m/min |
|  | Cabo de elevação | Com martelo | 24NAT6×19w+NF1770-160m |
|  |  | Com perfurador | 20NAT6×19w+NF1770-260m |
|  | Potencia do motor | 37kW |
|  | Guincho de controle elétrico para a máquina perfuratriz rotativa, guincho manual para martelo. |
|  | Guincho hidraulico com unidade de força eletrica; Guincho eletrico para outra configuração. |
| Sub-guincho de controle elétrico (3pcs) | Tração simples | 20kN para 2pcs e 30kN para 1pc |
|  | Velocidade de cabo | 0-30 m/min |
|  | Cabo de elevação | 16NAT6×19w+NF1770-165m |
|  | Potencia do motor | 15 kW |
| Mecanismo de ajuste com suporte inclinado | Ajuste de velocidade de cabo | 9m/min para extensão e 17m/min para retração |
|  | Distancia | 1900mm |
| Sistema hidraulico | Potencia do motor | 75kW x 2 |
|  | Pressão nominal | 27 Mpa |
|  | Bomba principal | 125cc/r x 2 |
|  | Pressão nominal | 27 Mpa |
| Peso | 50 tons (sem unidade de força) |
| Equipamentos adequados | Martelo diesel de bate-estacas | HD62 ou menor |
|  | Martelo hidraulico de bate-estacas | HHP-8 ou menor |
|  | Máquina perfuratriz rotativa | Tipo 480 ou menor |

Cotação com configuração

| Nome do produto | Modelo | Preço unitario ( USD ) | Configuração |
| --- | --- | --- | --- |
| Bate-estacas de esteira | JU62A | $167,000.00 | Inclui: 1 guincho principal de controle eletrico de 5 tons； 3 sub-guinchos de controle eletrico de 2 tons； 1kit de unidade de força eletrica. |
| Martelo hidraulico de bate-estacas | HHP8 | $91,700.00 | Inclui 1 engrenagem do curso, 1 tampa de acionamento com diametro dentro de Φ400mm (especificação a ser configurada adicionalmente), mangueira de oleo 30m, 1 kit de ferramentas padrão. |
| Máquina perfuratriz rotativa | Haste de perfuração | Φ300mm | $220/metro | 60kg/m |
|  |  | Φ400mm | $250/metro | 80kg/m |
|  |  | Φ500mm | $310/metro | 92kg/m |
|  |  | Φ600mm | $370/metro | 112kg/m |
|  | Cabeça de perfuração | 300mm | $500 | 70kg |
|  |  | 400mm | $590 | 90kg |
|  |  | 500mm | $670 | 120kg |
|  |  | 600mm | $790 | 140kg |
|  | Cabeça de força | 480 type | $25,000.00 | Tipo 480/55KW*2 |

NOTA :

- A cotação de acima é o preço EXW.

- 30% de deposito a ser pago por T/T depois de assinar o contrato. O saldo 70% a ser pago por T/T antes da entrega.

- A validade de cotação tem 30 dias.