申请

请您给我们提供标注有所有技术规格（如下所示），配套和生产所用的时间/供货期的商业报价单。

- 切割有效面积                                           不小于1500×3000毫米

- 沿轴移动                     不小于 X=1500毫米，Y=3000毫米，Z=150毫米

- 重复率                       不小于 0.05毫米

- 速度                         不小于0~15米/分钟

- 切割的精确度                 不小于0.1毫米

- 水力发电站的最大压力         不小于420MPa

- 最大供水量                   不小于 3.7升/分钟

- 水力发电站的驱动功率         不小于 37 千瓦

泵--多路转换器的技术规格

耗水量 ，升/分钟                 不小于 2.7 并且也不大于3.8

压力 ，Mpa                      不小于 420

泵的发动机功率 ，千瓦            不小于 37

压力系数                         不小于 0.05

配套：

- 方向阀

- 维修工具                       1套

方向阀                            1套

- 高压气压舱                     1套

- 低压气压舱                     1套

- 喷嘴                           3个

- 喷口                           2个

- 连接管                         1根

- 单向调节阀                     1个

- 阀 G9                          4

- 阀                            4

- 高压密封料                    4

- 回动阀 G9                     4

- 喷口                          12

- 节流垫圈                      60

- 水管阀                        10

- 管接头                         5

- 沙土连接器                     3

- 沙管                           3

- 阀盖 G9                       4

- 导板                           4

- 回动轮（相反情况）             4

- 回动阀                         4

- 阀杆                           6

- 螺帽 G9                        6

- 单个的阀门 G9                  4

- Y--油封（L）                    4

- Y--油封（S）                      4

- 弹簧                              4

- 高压水管接头                      4

- 胶水                              6

- 高压密封料                        4

- 回动阀                            5

- 管                                6

- 传感器                            2

- 传感器电线                        4

- 过滤器 1微米                      8

- 过滤器 5 微米                      8

- 过滤器 0.45 微米                    4

- 密封环 14*2                        4

- 密封环 16*2                        4

- 密封环 18*2                        4

- 密封环 30*3.1                       4

- 密封环 36.5*3.55                     4

- 密封环31*3.55                       4

- 密封环 95*3.55                      4

- 衬垫 16                             4

- 衬垫 18                             4

- 衬垫 20                             4

- 衬垫 22                             4

- 磨料砂                              500千克

ООО «ТД ПРОМИНЬ»有限公司  经理    П.А. Петров