Plate-forme élévatrice entièrement automatique

Paramètres techniques

Spécification： SJPT-QZD-05-6

Charge nominale：500KG

Hauteur maximale：6000mm

Hauteur minimum：3000mm

Dimensions de plate-forme：1700*750mm

Dimension de châssis：1900*800mm

Hauteur de barrière：1100mm

Puissance du moteur:3KW

Tension électrique:48V

Tension de commande: 24V

Mode de contrôle de levage: automatique
Durée de levage：3 minutes

Vitesse de descente：3m／minute

Commande de marche (Y compris la direction)：automatique

Puissance de moteur à marche：3KW

Roue de marche (pneu solide)：450-8

Spécification de batterie:130AH*6

Poids : 1960kg

Jambe de support fixe: Aucun

Description des matériaux

Corps：14# profilé fer en U、16mm tôle laminé à chaud

Plate-forme：3mm tôle striée

Châssis：14# profilé fer en U、16mm tôle laminé à chaud

Pneu solide:：roulettes en polyuréthane

Unité de puissance: Wuxi Deli

Unité électrique: Chine Chint
Pièces galvanisées: Pin

Pin：40（traitement thermique de la haute fréquence）

Batterie: Sue Feng

Théorie de commande simple：

La plate-forme élévatrice peut avancer et reculer, tourner à gauche, tourner à droite,   monter et descendre et marcher entièrement automatique par le contrôle de touche électrique.