Máquina para hacer vasos de papel CY-32
El tipo nuevo de la máquina formadora de vasos de papel es un equipo moldeado de vasos de papel automático, a través de la fila sobre el papel automático, dispositivo trasero de papel (para asegurar la colocación exacta), soldadura ultrasónica, final del manipulador de tubo de papel de transferencia, aceite, sal, doblar la parte inferior, precalentamiento, moleteadas, continuas de procesos, tales como taza de descarga puede ser una producción estable de diversas especificaciones de vasos de papel, es mi investigación independiente de la empresa y desarrollo a través de tecnología comprensiva mejorar la estabilidad de los equipos de todo papel.
Tamaño de vasos: 6-32oz
Requisito de papel: 180-300gsm
Velocidad: 50-60pcs/min
Fuente de alimentación: 380v 50Hz /220 50HZ
Potencia: 6kw
Suministro de aire: 0.4-0.5m³/min
Peso: 2500kg
Tamaño de máquina: 2600x1200x1580mm
Precio: CIF Manzanillo 18500USD/SET
Molde adicional: 1000usd/set
Características principales:
1) Aumentar la velocidad de la máquina. Misma energía 6kw, antes viejas máquinas sólo tiene 35-45pcs/min, pero éste puede producir 40-60pcs/min.

2) Adoptando el motor paso a paso para enviar el papel, control papel inferior a 0,1 mm de espacio entre el papel de fondo, más estable, guardar el material, y en los ojos claros con rodillos para enviar junto con el documento de la parte inferior, sin tubo de papel no enviar el papel inferior, puede evitar el desperdicio de papel de fondo.
3) Estructura con eje vertical impulsa el sistema de transmisión de engranaje, evitar el problema de cadena tradicional suelta como equipo, para evitar el desalineamiento.

4) sistema de lubricación automática para su estructura interna, para reducir la fricción entre las partes, al mismo tiempo de trabajo de mantenimiento manual frecuente de clientes tales como aceite, mejoran grandemente el trabajo de mantenimiento del equipo.

5) Este equipo adopta interruptor de múltiples puntos sin contacto óptico (como soporte de papel, tubo de cristal, el papel de la parte inferior, debajo de la taza y así sucesivamente, puede según demanda de cliente) trabajo de detección anormal, implementa la avería automática alarma de tiempo de inactividad y proteger las piezas de la máquina no son colisiones, mejorar la estabilidad y la vida útil de la máquina.

6) Estación de metro de hold adopta independiente sobre el disco de leva alrededor del sostenedor de taza, sin ruido en el trabajo, manteniendo el movimiento del cañón es estable y confiable, pertenecen a la tecnología doméstica de iniciación.

7) Motor principal de la máquina adopta el motorreductor, eliminando el reductor independiente y el motor, simplificar y estabilidad del sistema de transmisión.

8) Marcar 6 taza automática de la estación, puede mejorar considerablemente la eficiencia de Copa cerrada artificial.
El plazo de entrega de la máquina es de 30 días.
Forma de pago: 30% como depósito, 70% de saldo antes de enviar la máquina.
Después de servicios
1. Un año de garantía. (se daña no artificial partes le enviaremos al cliente, cliente deba pagar por el costo de transporte).
2. Para la primera vez, cuando la entrega de la máquina, le enviaremos el ingeniero al país de cliente para instalar y ajustar la máquina para el cliente (el cliente necesita pagar el costo de ticket de ida y vuelta, costo de hotel, visa, y el sueldo de 100usd/día para el ingeniero (se incluye los días de avión))
3. Los detalles se depende del contrato.