| YUYAO NO.4 INSTRUMENT FACTORY No. 66 Changxin Rd, Yuyao City, Zhejiang, China Tel: +86 574 62833672 Fax: +86 574 62811735 |
| --- |
| Introducción del producto de serie ZCF |
| Especificación |
| Medio: | ácido，gas de base agua |
| Temperatura de medio: | -5~50℃（PVC）-10~130℃（PTFE） |
| Presión de trabajo | 0.1-6 bar(PVC) 0~2 bar(PTFE) |
| Material del cuerpo: | (ZCF-P)PVC, (ZCF)PTFE |
| Modo de acción | Accionamiento directo |
| Material de sellado: | FKM/PTFE |
| Índice de protección de la bobina: | IP54 |
| Conexión G: | G1/8’’~G2’’DN15~50MM |
| Voltaje | AC220V/110V DC24V/12V; disponible para otros voltaje |
| Potencia de la bobina | ZCF-P AC26VA DC 14W; ZCF AC50VA DC 33W |
| Parámetros |
| Modelo | Conexión | Tamaño del orificio (mm) | CV Valor | L(mm) | H(mm) | Presión de trabajo (BAR) |
| ZCF-3 | M8*1 | 3 | 0.22 | 67 | 63 | 0~2 |
| ZCF-10 | G3/8'' | 10 | 3.2 | 69 | 135 | 0~2 |
| ZCF-15 | G1/2'' | 15 | 3.5 | 69 | 135 | 0~2 |
| ZCF-20 | G3/4'' | 20 | 7 | 72 | 143 | 0~1 |
| ZCF-25 | G1'' | 25 | 11 | 72 | 149 | 0~1 |
| ZCF-P-15 | G1/2'' | 15 | 3.5 | 74 | 132 | 0.1~6 |
| ZCF-P-20 | G3/4'' | 20 | 7 | 80 | 137 |  |
| ZCF-P-25 | G1'' | 25 | 11 | 100 | 147 |  |
| ZCF-P-32 | G11/4'' | 32 | 14 | 120 | 171 |  |
| ZCF-P-40 | G11/2'' | 40 | 24.5 | 130 | 180 |  |
| ZCF-P-50 | G2'' | 50 | 35 | 172 | 225 |  |
| ZCF-P-15F | Brida | 15 | 3.5 | 108 | 132 |  |
| ZCF-P-20F |  | 20 | 7 | 125 | 137 |  |
| ZCF-P-25F |  | 25 | 11 | 152 | 147 |  |
| ZCF-P-32F |  | 32 | 14 | 183 | 171 |  |
| ZCF-P-40F |  | 40 | 24.5 | 201 | 180 |  |
| ZCF-P-50F |  | 50 | 35 | 250 | 225 |  |
| Fotos |

| ZCF-3 | ZCF-25 | ZCF-P-20 |
| --- | --- | --- |